## Slide 1: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағыты, зерттеу объектісі мен пәні
Селтану ғылыми бағытының қалыптасу ерекшеліктері
Селтану ғылыми бағытының негізгі тараулары
Селтану ғылыми бағытының негізгі кезеңдері
2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері.

## Slide 2: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
су
бос сынықты материал
еңістік
сел тасқындары
Зерттеу объектісі
Зерттеу пәні
Сел тасқындарын есептеу және болжау негізінде оның зиянды салдарынан қорғану жолдарын қарастыру

## Slide 3: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
құрлық гидрологиясы (таулы арналық процестер, ағынды жөніндегі ілім)
инженерлік геология (инженерлік геодинамика)
геоморфология
ХХ ғ. 60 жж. жаңа селтану атты ғылыми бағыт пайда болды.
таулы және тауалды аудандарын қарқынды игерілуі
ХХ ғ. екінші жартысындағы сел құбылыстары әрекеттілігінің артуы
Ғылыми бағыт қалыптасуының негізгі себептері

## Slide 4: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану – Жер туралы ғылымдардың бірі.
Селтану сел құбылыстарының түрлі қырларын зерттей отырып, оларды түрлі көзқарастар тұрғысынан қарастырады.
Селтану пәнаралық сипатқа ие, сондықтан да геоморфология, геология, грунттану, метеорология, гидрология, гляциология, тоңтану, сейсмология, жанартаутану және т.б. сияқты жаратылыстану ғылымының салаларымен тығыз байланысты.

## Slide 5: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағытының негізгі тараулары

## Slide 6: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Сел географиясы атты тарау сел тасқындарының кеңістік бойынша таралу заңдылықтарын қарастырады және сел қауіпті аудандарды карта бетіне түсіруді көздейді.
Сел құбылыстарын картографиялаудың басты мақсаты – олардың кеңістік бойынша таралу заңдылықтарын жинақтап қорыту. Жүргізілетін зерттеу жұмыстарының мақсатына байланысты картаның масштабы мен мазмұны, сел процесі жөніндегі ақпараттың сандық және сапалық көрсеткіштері өзгеріп отырды.
Мазмұнына қарай сел карталарын үшке бөлуге болады: қалыптасу жағдайлары, аудандастыру және болжау карталары.
Сел табиғаты атты тарау ішінара жіктелген сел тасқындарының қалыптасу жағдайлары, сел құбылыстарының туындау механизмі, сел тасқындарының қозғалу механикасы сияқты бөлімдерден тұрады.

## Slide 7: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Сел құбылыстарын болжамдау екі бағытта жүзеге асырылады: кеңістіктік және уақыттық. Кеңістіктік болжамдау дегеніміз белгілі бір аумақтың сел қауіптілігін бағалау, соның ішінде сел тасқындарының қалыптасу, қозғалу және тоқтау зоналарының шекарасын, сел құбылыстарының қайталану жиілігін, олардың шығу тегін, негізгі сипаттамаларын анықтаудан құралады. Сел қалыптасу процестері мен жағдайларын ескере отырып жүргізілген сел құбылыстарын болжау әдістері математикалық статистика және ықтималдық теория, математикалық модельдеу әдістерін қолдану арқылы жасақталғаны жөн. Ақталу ықтималдығы жоғары, әрі шындыққа жанасатын болжамдар тиімді басқару шараларын жүзеге асыруда өте маңызды.
Сел тасқындарын есептеу. Сел тасқындарының (табиғи және техногенді) қасиеттерін айқындайтын негізгі сипаттамаларына оның тығыздығы, өтімі, сел массасының көлемі және гранулометриялық құрамы, жылдамдығы, биіктігі, ұзақтығы, жүру қашықтығы жатады. Селден қорғану жобаларын жасақтау барысында қолданылатын бастапқы мәліметтер сел тасқындарын есептеу нәтижесінде алынады. Сел тасқындарының негізгі сипаттамалары физикалық және математикалық модельдеу арқылы анықталып, есептеледі. Сел процестерінің үлгілері сел құбылыстарын болжаудың негізін қалайды

## Slide 8: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Сел қаупін басқару селтанудағы әлі күнге дейін шешімін таппаған күрделі мәселелердің бірі. Сел құбылыстарының қалыптасуы дискреттілігімен және жүріп өтуінің қысқа мерзімділігімен сипатталатындықтан, сел қаупіне әсер ету үш кезеңді: сел аралық кезеңді, сел қаупі төнген және жүріп өткен кезеңді және сел тасқынынан кейінгі кезеңді қамтиды.
Сел қаупін басқару жүйесі сел қаупін бағалаудан бастап, оның салдарын жоюға және келген шығынның орнын өтеуге бағытталған шаралардан тұруы керек.
Селеметрия – селтанудың қолданбалы мәнге ие саласы. Ол сел тасқындарының сипаттамаларын, сел қоспасы мен сел қалыптастырушы грунттардың физикалық-механикалық сипаттамаларын өлшеу әдістерін жасақтаудан тұрады.
Шамалған полигонында жүзеге асырылған тәжірибелер селеметрияның қалыптасуында маңызды рөл атқарды.

## Slide 9: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағытының негізгі кезеңдері
1 | Қалыптасу (сипаттау) кезеңі – 1850-1934 жж. | Сипаттау кезеңіндегі сел құбылысын зерттеу мәселесіне келетін болсақ, сел құбылыстарын зерттеудің сапалық, сипаттамалық жағы дами түсті, сел тасқындарын зерттеу аясы әртүрлі аймақтарда көрініс берген сел тасқындарын, олардың қиратушы әсерінің сипаттамаларын, сел тасқындарын қалыптастырудағы түрлі факторлардың – гидрометеорологиялық, геологиялық-геоморфологиялық, топырақ-ботаникалық және т.б. факторлардың рөлін сипаттайтын жұмыстармен шектелді. | И.В. Мушкетов, А.Ф. Вержбицкий, В.В. Епанечников, Э.М. Женжурист, Н.Л. Корженевский, В.Д. Городецкий

## Slide 10: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағытының негізгі кезеңдері
2 | Жандану кезеңі – 1934-1966 жж. | Жандану кезеңінде жүргізілген зертеу жұмыстары осы кезеңде орын алған көзқарас аясынан шыға алмады, ол бойынша турбулентті сел тасқындары су тасқындарының бір түрі ретінде қарастырылды. Сел тасқыныны құрамындағы су айтарлықтай мөлшердегі тасындыларды тасымалдаушы орта ретінде түсіндірілді. Бұл, өз кезегінде, сел тасқынын қалыптастыруға қабілетті шекті өтім мәндерін анықтауда, жоғары тығыздыққа және басқа да кинематикалық, динамикалық сипаттамаларға ие жүріп өткен лайлы-тасты сел тасқындарының өтімдері мен көлемдерін бағалауда кері әсерін тигізді. | Н.С. Дюрнбаум, Д.Л. Соколовский, М.Ф. Срибный, С.П. Кавецкий, И.П. Смирнов, В.Р. Гулина, Т.А. Есеркепова, И.П. Фадеева, Р.С. Голубов, И.О.Раушенбах, М.П. Рыбкина

## Slide 11: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағытының негізгі кезеңдері
3 | Шарықтау кезеңі – 1966-1985 жж. | Селтану ғылымының шарықтау кезеңінде Қазақстанда ғана емес, Кеңес Одағының барлық аумағында түрлі ұйымдар мен мекемелерде еңбек еткен мамандардың «кеңестік мектебі» қалыптасты. Селтану ғылымы дамуының бұл кезеңіндегі зерттеу жұмыстарының үдей түсуі адамның тіршілік етуі мен шаруашылық жүргізуіне аса қолайлы, сонымен қатар сел тасқындары сияқты апатты құбылыстар кеңінен таралған таулы және тауалды аудандардың қарқынды игерілуімен байланысты. | Ю.Б. Виноградов, Б.С. Степанов, Р.В. Хонин, Т.Л. Киренская, Е.А. Таланов, В.Н. Вардугин, В.А. Керемкулов, И.Г. Цукерман, Н.В. Попов, А.П. Горбунов, В.П. Мочалов, П.А. Плеханов, А.Х. Хайдаров, Г.А. Токмагамбетов, А.С. Деговец, В.А. Красюков, В.М. Силлер.

## Slide 12: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағытының негізгі кезеңдері
4 | Тоқырау (Құлдырау) кезеңі – 1985-2000 жж. | ХХ ғ. 80 жж. бастап 90 жж. соңына дейінгі аралықты қамтыған экономикалық дағдарыс және КСРО-ның ыдырауы сел құбылысын зерттеуге бағытталған жұмыстардың түгелдей дерлік тоқтауына алып келді. КСРО-ның ыдырауы сел қауымдастығының мемлекеттік шекара бойымен бөлінуіне алып келді. Сел комиссиясының жұмысы тоқтатылды. Ал, 1990 жж. экономикалық дағдарыс және зерттеу жұмыстарына бөлінетін қаржы көлемінің күрт азаюы селтану ғылымы дамуына қосымша соққы болды. Тоқырау кезеңінде белең алған экономикалық дағдарыс зерттеу жұмыстарының толыққанды жүргізілмеуінің, зерттеу нәтижелерінің практикаға енгізілмеуінің басты себебі болды. Дегенмен, қазақстандық селтанушылар селтанудың қайта жаңғыруына негіз болған қомақты жұмыстар атақарды. | А.Р. Медеуов, Т.Л. Киренская, В.Н. Виноходов, М.Т. Нурланов, Б.С. Степанов, Е.А. Таланов, Н.В. Попов, Р.К. Яфязова

## Slide 13: 2-дәріс. Селтану ғылыми бағытының қалыптасу және даму кезеңдері
Селтану ғылыми бағытының негізгі кезеңдері
5 | Қайта жаңғыру кезеңі – 2000 ж. бері. | ХХІ ғ. басында таулы және тауалды аудандарының қарқынды игерілуіне, сонымен қатар, аталған аудандарда сел әрекеттілігі белсенді көрініс беруі (Кіші Алматы, 1999 ж., Үлкен Алматы, 2006 ж.) сел мәселесіне қайтадан баса назар аударуды қажет етті. Оған еліміздің экономикасының қалыпқа келуі де игі ықпалын тигізді. Зерттеу жұмыстарының негізгі парадигмасы сел қаупін бағалау және оны ауыздықтауға негізделді. | А.Р. Медеу, Т.Л. Киренская, Б.С. Степанов, Б. Тасболат, В.Н. Виноходов, Е.А. Таланов, Р.К. Яфязова, А.С. Есжанова, А.С. Бейсембинова, М.М. Молдахметов, В.В. Жданов