## Slide 1: Гидрологияда қолданылатын ықтималдық үлестірімнің негізгі типтері

## Slide 2: Дәрістің қысқаша мазмұны
Қалыпты үлестірім заңы;
Пирсонның ІІІ типті қамтамасыздық қисығы;
С.Н. Крицкий және М.Ф. Менкельдің ықтималдық үлестірім қисығы;
Логарифмдік қалыпты үлестірім;
Гумбель үлестірім заңы.

## Slide 3
Қандай да бір қамтамасыздыққа ие су өтімі туралы ұғымды кездейсоқ шаманың үлестірім заңы арқылы сипаттауға болады.
Гидрологияда қолданылатын үлестірімнің теориялық заңдары
Қалыпты үлестірім заңы
Пирсонның ІІІ типті қамтамасыздық қисығы
С.Н. Крицкий және М.Ф. Менкельдің ықтималдық үлестірім қисығы
Логарифмдік қалыпты үлестірім
Гумбель үлестірім заңы

## Slide 4: Қалыпты үлестірім заңы
α және β параметрлі Х үздіксіз кездейсоқ шамасы қалыпты үлестірім заңына (Гаусс үлестірім заңына) сәйкес келеді және оның ықтималдық тығыздығы келесідей өрнектеледі:
Мұндағы
- (α) х айнымалысының математикалық күтімі (орташа мәні);
- (β) орташа квадраттық ауытқу;
, - тұрақты шамалар, (≈3,14), (≈2,72);
- үлестірім функциясының тығыздығы.
= 0 және = 1 параметрлері бар Х кездейсоқ шамасының қалыпты үлестірім заңының графикалық көрінісі

## Slide 5: Қалыпты үлестірім заңы
Қалыпты үлестірім қисығының шегі -∞<x<∞ қамтиды;
Қалыпты үлестірім заңының қисығы нүктесіндегі тең максималды ординатаға симметриялы орналасады (қалыпты үлестірім заңында орташа арифметикалық мән, мода мен медиана бірі-біріне сәйкес келеді);
Қалыпты үлестірім заңының осы үш параметрінің тақ мүшелері нөлге тең болғандықтан, симметриялы болады. Сәйкесінше, Cs=0.
Қалыпты үлестірім заңының қасиеттері

## Slide 6: Қалыпты үлестірім заңы
параметрі кездейсоқ шаманың математикалық күтімін (ариф. орташасын) сипаттайды, үлестірім орталығы және ең ықтимал мән болып табылады. Математикалық күтімнің өзгеруі қисықтың пішініне әсер етпейді, тек оның X осі бойымен жылжуына жағдай жасайды.
параметрі кездейсоқ шаманың өзгергіштігін сипаттайды (қисықтың X осі бойымен созылу өлшемі): неғұрлым үлкен болса, соғұрлым абцисса осі бойынша созылып, жазықтана түседі, ал оның мәні азайған сайын, керісінше үлестірім қисығы екі жағынан жиылып, симметрия осімен сығылады.

## Slide 7: Қалыпты үлестірім заңы
Интегралды өрнек түріндегі қалыпты үлестірім қисығын толықтай (тікелей) есептеу мүмкін болмағандықтан, арнайы ықтималдық интеграл функциясы кестелері немесе Лаплас функциясы қолданылады:
Қалыпты үлестірімнің интегралдық функциясын Лаплас функциясы арқылы келесі түрде өрнектеуге болады:
Ал қамтамасыздық функциясын:
Қалыпты қамтамасыздық қисығын кесте бойынша тұрғызған жөн. Қалыптандырылған мәндер хр шамасына келесі формула арқылы өтеді:
Қалыпты үлестірім заңы бойынша таралған х кездейсоқ шамасының кез-келген және параметрлерімен α және β аралығындағы мәндермен шектелген учаскеге түсу ықтималдығы мына теңдеу бойынша анықталады:

## Slide 8: Пирсонның ІІІ типті қамтамасыздық қисығы
Ағындының әртүрлі сипаттамаларын зерттеу және есептеу тәжірибесінде биномдық үлестірім қисығы немесе Пирсонның ІІІ типті қисығы кеңінен қолданылады.
Пирсонның ІІІ типті қисығы биномдық заңға тікелей тәуелді, яғни центрленген кездейсоқ шамалардың ықтималдық тығыздығының дифференциалдық теңдеуінен шығады:
Әртүрлі типтегі Пирсонның 7 қамтамасыздық қисықтарының ішінен гидрологияда қалыпты (ІІ тип) және биномдық асимметриялық (ІІІ тип) үлестірім заңдары қолданылады.
Асимметриялық үлестірім қисығы:
1 – үлестірім орталығы, 2 – медиана, 3 – мода, 4 – хмин

## Slide 9: Пирсонның ІІІ типті қамтамасыздық қисығы
Пирсон қисығы теңдеуін, әдетте гамма функция арқылы өрнектейді. Гамма функциясы арқылы өрнектелетін Пирсонның ІІІ типті қисығын үш параметрлі гамма үлестірім деп те атайды. Оны қолданған кезде х шамасының модульдік коэффициент арқылы берілетіндігін ескерген жөн.
Шамалардың жиыны хмин + а + d = =1, осыдан а + d = 1- хмин және а + d = 2Cv/Cs екенін ескере отырып, теңдеуін аламыз немесе
болғанда
Сs=2Cv болған жағдайда биномдық үлестірім қисығын екі параметрлі гамма үлестірім д.а., өйткені бұл теңдеу бақылау деректері бойынша анықталуы керек (, Cv).
Әрбір нақты жағдайда Пирсонның ІІІ типті теңдеулерінің сандық шешімін табу күрделі мәселе б.т., сондықтан биномдық қисық ординаталарының ортаңғы мәннен ауытқуы деп аталатын арнайы кесте негізінде , Cv, Cs шамаларының өзгеруіне қарай қамтамасыздық қисығының ординаталарын анықтауға болады.
Қатардың қалыптандырылған мәндерінен оның нақты мәндеріне көшу төмендегі формулалар көмегімен жүзеге асырылады:

## Slide 10: С.Н. Крицкий және М.Ф. Менкельдің ықтималдық үлестірім қисығы
Пирсонның ІІІ типті үлестірім қисығы гидрологияда кеңінен қолданылғанымен, Cs<2Cv жағдайында зерттелетін сипаттамалар теріс мәндерге ие болады.
Осы мәселенің бір шешімін С.Н. Крицкий мен М.Ф. Менкель тапқан болатын. Бастапқы үлестірім қисығы ретінде олар Cs=2Cv жағдайындағы Пирсонның ІІІ типті қисығын алды.
Бақылау деректері негізінде алынатын a және b параметрлері және Cv және Cs стандартты параметрлері арасындағы трансцендентті теңдеулердің біріктірілген шешімінің есептік алгоритмі өте күрделі. Сондықтан да қамтамасыздық қисығының параметрлері Cv және Cs белгілі бір қатынастарына құрастырылған бірқатар кестелер арқылы беріледі.
Сонымен Крицкий-Менкель үлестірімі 3 параметр арқылы: , Cv, Cs анықталады, сол себептен де үш параметрлі гамма үлестірім д.а. Cs=2Cv және b=1 болған кезде, ол екі параметрлі гамма үлестірімге сәйкес келеді.
Крицкий-Менкель үлестірімі асимметриялы болып келеді және Cs теріс мәндерді қабылдауы мүмкін.
Үлестірім қисығының кескіні Cv, Cs және олардың қатынастарына тәуелді.
Кез-келген қатынастағы Cv және Cs аралығында х шамасының өзгеруі 0<х<∞ интервалымен шектеледі.

## Slide 11: Логарифмдік қалыпты үлестірім
Үлкен асимметрияға ие метеорологиялық және гидрологиялық шамалар қатарларын ықтималдық тұрғыдан сипаттау және есепитеу үшін көп жағдайда логарифмдік қалыпты үлестірім қолданылады.
Логарифмдік қалыпты қисықты тұрғызу үшін:
1. Бастапқы қатарды логарифмдеу керек;
2. Бастапқы шамалар қатары логарифмінің статистикалық сипаттамаларын есептеу керек;
3. Логарифмдік қалыпты заңның теориялық қамтамаыздық қисығын келесі формула көмегімен тұрғызу керек: мұндағы - қалыптандырылған қалыпты үлестірілген шама, қосымшалардан алынады.
4. Төмендегі формула бойынша қамтамасыздық қисығына сәйкес келетін ағындының нақты шамаларын анықтау керек:
Логарифмдік түрлендірудің екінші түрі таңдама мүшелерін емес, қалыпты үлестірімнің ықтималдық тығыздығын нолден шексіздікке дейінгі аралықта өзгеретін асимметриялық заңды түрлендірумен сипатталады.
Қалыпты заңнан алынып, логарифмдік түрлендірілген үлестірім логарифмдік қалыпты үлестірім д.а.
Қалыпты үлестірімнен айырмашылығы: кездейсоқ шама өзгерісі 0<х<∞ дейінгі облыс аралығымен шектеледі. Сондықтан да үлестірім асимметриялы, Cv және Cs байланыстылығы төмендегідей:

## Slide 12: Гумбель үлестірім заңы
Әр түрлі асып түсу ықтималдығына ие гидрометеорологиялық сипаттамаларының экстремалды (максималды және минималды) мәндерін есептеу тәжірибесінде таңдаманың экстремалды мүшелерін бөлу заңдарына негізделген қамтамасыздық қисықтары шетелде кеңінен таралды. Атап айтқанда, Гумбельдің қамтамасыздық қисықтары максималды ағынды есептеу үшін жиі қолданылады.
Ең үлкен шамалар жиынтығы үшін:
Ең кіші шамалар жиынтығы үшін:
Cs тұрақты болғандықтан, әртүрлі статистикалық қатарларда Гумбель қисығы әрқалай өзгеріп отырады. Гумбель қисығы кіші қамтамсыздықтар аймағында кіші асимметрия коэффициентіне ие қатаралар үшін жоғарылатылған мәндерді, ал айтарлықтай жоғары асимметрия коэффициентіне ие қатарлар үшін төмендетілген мәндерді береді
Үлкен қамтамасыздықтар аймағында эмпирикалық қисық пен Гумбель үлестірімінің аралығында кері қатынас байқалады.
Вариация коэффициенті аралығында өзгерген жағдайда үлестірімнің теріс аймағы мүлде болмайтындығы анықталған. Вариация коэффициенті мәнінен ұлғайған сайын, қисықтың абцисса өсімен қиылысу нүктесі артық болу ықтималдықтарының төменгі мәндері аймағына қарай ығысады, мысалы тең болған жағдайда бұл Р = 87 % сәйкес келеді. Теріс аймақтың болуы және Cvх шамаларының дәлдігінің бұрмалануына әкеп соғады

## Slide 13: Назарларыңызға рахмет
Айнур Каировна
Мусина
+7 (747) 696 03 31
Ainur.Musina@kaznu.kz
https://univer.kaznu.kz/