## Slide 1: Гидрологиялық қатарлардың біртектілігін бағалау

## Slide 2
Гидрологиялық сипаттамаларды есептеу негізінде келесі есептемелер жүргізіледі:
Бастапқы мәліметтерді алдын-ала талдау;
Гидрологиялық қатарларды кездейсоқтылыққа тексеру;
Гидрологиялық қатарларды біртектілікке тексеру;
Үлестірім сипаттамаларын есептеу;
Үлестірім сипаттамаларының қателіктерін есептеу;
Эмпирикалық қамтамасыздық қисығын тұрғызу;

## Slide 3: Гидрологиялық қатарлардың біртектілігі
Гидрологиялық қатарлардың біртектілігін бағалау генетикалық және статистикалық талдаулар негізінде жүзеге асырылады.
Бақылаудың гидрологиялық деректерінің біртектілігін сандық көрсеткіштермен бағалаудың статистикалық әдістері бастапқы деректердің сапалық талдауын толықтырады.
Генетикалық талдау
Статистикалық талдау
Генетикалық талдау ағындының көпжылдық ауытқуларының құрылымын зерттеуден және гидрологиялық бақылаулардың бастапқы деректерінің біртекті емес болуын тудыратын физикалық себептерді анықтаудан тұрады.Статистикалық әдістерді қолданғанға дейін ағынды сипаттамаларының біртекті немесе біртекті еместігн анықтауға мүмкіндік беретін негізгі тәсілдер:
ағындының негізгі сипаттамаларының хронологиялық графиктерін құру;
айырымдық және жиынтық интегралдық қисықтарды құру;
- гидрометеорологиялық элементтердің кешенді графиктерін құру.
Статистикалық біртектілік деп гидрологиялық сипаттамалар элементтерінің және олардың параметрлерінің (орташа мән, дисперсия, вариация коэффициенттері, қатардың жекелеген бөліктерінің ассиметриясы және автокорреляциясы) бір жиынтыққа тиесілі болуымен түсінідіріледі. Уақыт бойынша статистикалық параметрлердің біртектілігі стационарлық деп аталады.Осы стандартта бақылаудың гидрологиялық қатарларының ерекшелігіне бейімделген біртектіліктің статистикалық критерийлері қолданылды (автокорреляцияны, ассиметрияны және бақылау қатарларының ұзақтығын есепке алу).

## Slide 4: Гидрологиялық қатарлардың біртектілігін бағалау
Инженерлік-гидрологиялық есептеулерде гидрологиялық бақылау қатарын талдау үшін статистикалық әдістер қолданылғанда бастапқы ақпарат біртекті деп қарастырылады. Дегенмен мұнда бастапқы ақпарат біртекті болып келмейтін бірқатар жағдайлардың да орын алуы мүмкін.

## Slide 5
Гидрологиялық қатарлардың біртектілігінің бұзылуы
Бойында нөлдік мәндері бар ағынды қатарлары. Мұндай жағдай айлық, онкүндік және бескүндік ағындының ең төменгі мәндері қарастырылатын қатарларда кездеседі
Климаттың көпғасырлық өзгерісінің нәтижесінде туындайтын су жинау алабының су теңдестігінің өзгеруі
Жылдық ағындының қалыптасуына ылғалдылығы жеткіліксіз аудандарда тұйық макро- және макроойыстардың тигізетін әсерлері
Ағындыны қалыптастырушы жасанды факторлардың уақыт және кеңістік бойынша өзгеруі
Су қоймаларын салу, суармалау, су алу, ағындыны басқа алапқа бұру, орман ағаштарын кесу, батпақ және батпақты жерлерді құрғату, суландыру және т.б. адамның шаруашылық әрекеттері
Ағындыны қалыптастырушы табиғи факторлардың уақыт және кеңістік бойынша өзгеруі
Өзеннің қыс мезгілінде түбіне дейін қатып қатуы
Жазда арнасының құрғап қалуы себебінен ағындының сарқылуы

## Slide 6: Қатарлардың біртекті емес болуының басты себептері:
Климаттың өзгеруі
Антропогенді факторлардың әсері
Генетикалық біртексіздік

## Slide 7: Гидрологиялық қатарлардың біртектілігін бағалауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Статистикалық жиынтық
Статистикалық зерттеуге жататын көптеген біртекті объектілер
Статистикалық зерттеуге жататын жекелеген объектілер
Жиынтықтың элементтері (бірліктері)
Статистикалық зерттеуге жататын объектілердің саны
Жиынтықтың көлемі

## Slide 8
Жиынтық элементтерін бір жиынтықтан басқа жиынтыққа көшіру кезінде, оның мәндерінің өзгеріске ұшырауына байланысты бір не бірнеше белгілермен сипаттауға болады.
Сандық
Сапалық
Бақыланып отырған жиынтық бірлігінің кейбір қасиеттерін немесе ол қасиеттің жоқтығын сипаттайды
Жекелеген мәндерді өлшеу, бақылау нәтижесінде алынады және сан түрінде өрнектеледі

## Slide 9
Белгі вариациясын зерттеу кезінде статистикалық бақылаудың екі түрі қолданылады
Жалпы бақылаулар
Жекелеген бақылаулар
Жалпы бақылау кезінде жиынтықтың әрбір элементі есепке алынады. Сондықтан бұл бақылау күрделірек болып келеді. Гидрологиялық құбылыстарды зерттеу кезінде бұл бақылауды қойылған талаптарды қатаң түрде сақтай отырып жүзеге асыру мүмкін емес. Мұндай жағдайда, бастапқы жиынтық Бас жиынтық деп аталады.
Гидрологиялық бақылау қатарлары қарастырып отырған процестің дамуының (өзгеруінің) қандай да бір қысқа кезеңін ғана қамтиды. Кейбір ерекше жағдайларда бақылау қатарларының ұзақтығы 100-150 жылды құрайды. Оның үстіне, гидрологиялық қатар ішінен іріктеліп алынған таңдамалардың өздеріне тән ерекшеліктері болады. Оларды әдеттегі статистикалық есептеулерде қабылданғандай қатардың кез келген жерінен емес, берілген даму процесін сипаттай алатын репрезентативті кезеңді қамтитындай етіп алу керек. Таңдама сипаттамаларының өзгеруін зерттеу арқылы бас жиынтық белгісінің қасиеттері жөнінде қорытынды жасалады.

## Slide 10: Гидрологиялық мәліметтердің біртектілігіне талдау жасау
Статистикалық мәліметтерді жинақтап қорытуға қойылатын талаптардың бірі – жиынтықтың біртекті болуын қамтамасыз ету.
Жиынтық бірліктері бір-бірінен айтарлықтай өзгешеленбеуі керек;
Жиынтық бірліктері қарастырып отырған белгіден басқа барлық белгілермен салыстыруға келетіндей болуы керек;
Өзен ағындысын қарастырғанда таңдалынып алынған жиынтықта бір типті ақпараттар жинақталынуы керек;

## Slide 11: Гидрологиялық қатарлардың біртектілігі ұғымына түсініктеме
Егер қатар бірдей жағдайда және біркелкі дәлдікпен алынса, онда осы қатар бәртекті деп аталады.
Гидрологиялық сипаттамалар қатарының статистикалық біртектілігі дегеніміз гидрологиялық қатардың барлық элементтерінің немесе олардың параметрлерінің бір жиынтыққа тән екендігінде.

## Slide 12
* Гидрологиялық мәліметтерді статистикалық өңдеу кезінде бастапқы мәліметтер біртекті әрі процесс кездейсоқ сипатта болады. Бақылау қатарларының біртектілігі ағынды табиғи факторлар әсерінің нәтижесінде қалыптасқан жағдайда, яғни қатар шамаларының өзгеруі математикалық үлестірім заңдарының біріне тәуелді болғанда сақталады.

## Slide 13: Гидрологиялық қатарлардың біртектілігінің бұзылуы
Өзеннің су жинау алабында немесе оның арнасында жүргізілген шаруашылық іс-әрекеттің қарқынды өсуі;
Бақылау жүргізу әдістемесі өзгертілген және бақылау жүргізілетін орындар ауыстырылған жағдайларда.
Көп жағдайда бақылау қатарларының бойында қандай да бір дәрежеде қатарішілік байланыс бар болғандықтан гидрологиялық сипаттамаларды кездейсоқ шамалар категориясына жатқызу біршама «жеңілдіктер» жасау арқылы орындалады.

## Slide 14: Гидрологиялық мәліметтердің біртектілігіне талдау жасау
Гидрологиялық мәліметтердің біртектілігіне талдау жасау олардың біртектілігіне баға беруден басталады.
Есептік сипаттамаларын әдеттегідей әдістермен анықтау, сондай-ақ корреляциялық байланыстарды орнату үшін біртекті емес қатарларды пайдалану объективті емес нәтижелерді алуға әкеп соқтыруы мүмкін.
Әртүрлі өзендерге жататын ағынды қатарларын бір-кеңістіктік-уақыттық статистикалық қатарға біріктірген жағдайда олардың біртектілік дәрежелерін анықтау мағызды болып табылады
Бұл өзен ағындысы мәндеріне үйлесімді сызықтық интерполяция жүргізгенде, гидрологиялық сипаттамалар мен олардың параметрлерін аудандастыру кезінде де орын алады.
Зерттелініп отырған жиынтықтарға физикалық-статистикалық талдау ж.ргізу арқылы атқарылады.

## Slide 15: Қорытынды
Қандай да бір гидрологиялық сипаттамаларға және оларды қалыптастыратын факторлардың біртектілігіне жүргізілетін талдау жеткіліксіз болған жағдайда бақылау қатарларының біртектілігін сандық тұрғыда бағалауға мүмкіндік беретін статистикалық әдістерді қолдану тиімді болып табылады. Гидрологиялық қатарлардың біртектілігін оны бұзатын себептер туралы ешқандай мәліметтер болмаған жағдайларда бағалауға тура келеді. Сондай-ақ біртектіліктің бұзылу себебі белгілі, бірақ практикалық көзқарас тұрғысынан бұл бұзылуды қай шамаға дейін ескерумеуге болатындығы белгісіз кездер де болады. Осыларға ұқсас барлық мәселелер стаистикалық тәсілдер арқылы шешімін табуы мүмкін.

## Slide 16: Назарларыңызға рахмет
Айнур Каировна
Мусина
+7 (747) 696 03 31
Ainur.Musina@kaznu.kz
https://univer.kaznu.kz/