## Slide 1: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті
Атомды-абсорбциялық спектроскопия әдісі, теориялық негіздері, атомдану, айырмашылығы, қолданылу аумағы.
Дәріскер - Исмаилова А.Г.

## Slide 2
Атомды-абсорбциялық әдіс көзге көрінетін және ультра­күлгін диапазондарда бос атомдармен энергия жұтылуына негізделіп, заттың элементтік құрамын анықтайтын әдістерінің бірі. Ол элементтердің аз мөлшерін жалпы мөлшерде, жылдам, селективті және дәл анықтап береді. Осы әдіспен шамамен 60-70 элементтер, негізінен, металдар, 10-12-10-6 г/мл концентра­ция­­ларында анықталады, дегенмен атомды-абсорбциялық спек­трос­­копия әдісін тек бір элементтік талдау түрінде қолданған тиімді.
Әдісте зерттелетін қосылыс алдын-ала атомдану (атомизация) про­цесіне түседі, яғни белгілі заттың атомдық бу күйіне ауысуы талдау­дың өте маңызды сатысы болып саналады.
А + hν (сыртқы сәулелену көзі) → А*
Схема бойынша атом квант сәулесін жұтып, негізгі күйден қозған күйге ауысады, нәтижесінде атомдық бу пайда болады да, соның бойымен жарық өтеді.

## Slide 3
Атомдану (атомизация) болу үшін жоғарғы температураның негізгі көзі ретінде ато­мизатор қолданылады, ол – барлық атомды-абсорбциялық спектро­метр­дің маңызды құраушы бөлігі болып табылады және де анықта­ла­тын элементті атомдық буға айналдыру үшін спек­трофото­метриядағы «кюветаның» аналогы ретінде қызмет етеді.
Атоми­за­циялаудың негізгі екі әдісі бар: жалынды және электро­тер­миялық (жалынды емес).

## Slide 6
Әдісте аналитикалық сигнал ретінде қозбаған бос атом­дар­дың жұтылуы қарастырылады, сондықтан атомдану үшін энер­гия қосылыстардың қозуына емес, ыдырауына ғана жеткілікті болғаны жөн. Қозған бөлшектердің саны жалпы санның 0,02-01 % пайызынан аспау керек. Жоғарыда аталған талаптарды жалынды және электртермиялық (жалынды емес) атомизаторлар қанағаттандыра алады.
Атомдану процесі алдында зертте­ле­тін үлгі ерітінді күйіне ауыстырылады.

## Slide 9
Сәулелендіру көздері
Бос атомдардың жұтылу жолақтарының спектральдық ені 10-2 нм тең, яғни молекулалардың жұтылу жолақтарынан (1-100 нм) айтарлықтай кіші. Сондықтан атомдық-абсорбцияда спектро­фотометриямен салыстырғанда алынатын монохроматты сәуле­ле­ну көзінің дәрежесіне деген талаптар қатал болып кетеді. Атомдық-абсорбцияда арнайы, жоғары монохроматты, қуатты сәулелену көзі – қуыс катоды бар лампа мен электродсыз раз­ряд­ты лампалар қолданылады.

## Slide 12
Аталған сәулелену көздерінің маңызды кемшіліктерінің бірі болып олардың «тар аумақта»: әр лампа тек бір ғана элементтің анықтауына жарамдылығында болып табылады. Кей жағдайда катодты лампа әртүрлі метал­дар­дың құймасынан жасалады, ол кезде лампаны өзгертпей бір­неше элементті анықтай аламыз.
Атомдық-абсорбциялық әдісте негізгі жарық заңынан ауытқу себеп­тері:
1) құралдық (сіңірілетін ортаның бірыңғай болмауы);
2) физика-химиялық (атомдардың қиын диссоциациялана­тын қосылыстарға өтуіне қарай атомизацияның толық орын­далмауы, атомдардың иондануы, жоғары температура әсерінен атомдардың қозған күйге өтуі).

## Slide 14
Әдістің метрологиялық сипаттамасы зерттелетін заттың тө­менгі шегімен ерекшеленеді. Жарықтың негізгі заңдылығында­ғы теңдеуде жұтылу коэффициенті k жалынды атомизация үшін 104-105, ал электртермиялық атомдану үшін 106-108 құрайды, ол сәйкесінше зерттелетін компоненттің 10-7-10-6М (10-2-10-1 мкг/мл) және 10-10-10-8 М (10-5-10-3 мкг/мл) мәндеріне сәйкес келеді. Спек­­тро­фотометрия әдісімен салыстырғанда атомды-абсорбция­лық әдіс анағұрлым сезімтал. Атомды абсорбциялық әдістің жа­лынды түрінен электртермиялық түрінің артықшылығы атомда­ну эффективтілігінде болып саналады. Керісінше қайталаным­дылық параметрі бойынша жалынды атомды абсорбция электр­термиялық түрінен жақсырақ, жалынды түрде Sr ~2-5 % құрай­ды.