## Slide 1: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті
Талдау әдісінде аналитикалық белгінің тіркелуі, градуирлеу графигі, әдістердің метрологиялық сипаттамасы. Молекулалы абсорбциялық спектроскопия. Фотометрлік талдау әдісі. Жарықтың негізгі заңдылығы.
Дәріскер - Исмаилова А.Г.

## Slide 6
Аналитикалық белгі
Зерттелетін объектінің сапалық және сандық құрамы туралы мәліметті аналитикалық белгі береді. Аналитикалық белгі дегеніміз заттар бір-бірімен әрекеттескеннен кейін көзге көрінетін өзгеріс (тұнба түзіледі, түстің өзгеруі, газ бөлінеді...). Аналитикалық белгіні көзбен де, прибормен де анықтауға болады. Мысалы:
Аналитикалық белгі | Әдіс түрі | Аналитикалық белгінің түрі
 | Гравиметрия | Гравиметриялық форманың массасы
 | Титриметрия | Титрант ерітіндісінің көлемі
 | Фотометрия | Ерітіндінің қарқындалығы (оптикалық тығыздығы)
 | Потенциометрия | Электрод потенциалы

## Slide 9
Шын мәнге жуық аналитикалық белгі алу үшін бірнеше тәсілдер қолданылады. Сондай тәсілдің бірі зерттелетін компонентті алдын-ала бөліп алу.
Кедергі келтіретін белгі төмендету үшін бос үлгі (холостая проба) немесе нольдік ерітінді қолданылады.
Нольдік ерітінді құрамында зерттелетін компоненттен басқа ерітінділер алынады, зерттеу әдістемесіне сәйкес орындалу керек.

## Slide 10
Аналитикалық белгіні тіркеу барысында физика-химиялық талдау классикалық химиялық әдістермен салыстырмалы мынадай ерекшеліктерге ие:
- Эталон қолданып құрал-жабдықтардың шкаласын алдын-ала калибрлеу керек. Эталон дегеніміз нақты құрамы бар (стандарттар) белгілі үлгілер. Талдаудың химиялық әдістері эталонсыз әдістер, үлгі құрамындағы компонент тікелей анықталады.
- Қоспалардың әсерін жою үшін міндетті түрде нольдік ерітіндінің қолданылуы.
- Міндетті түрде нәтижені бұрмалайтын шуыл белгісін төмендету.

## Slide 16
Молекулалы абсорбциялық талдауды қолданыла­тын оптикалық диапазон аумағына, өлшенуіне және жарықтың монохроматтануына байланысты мынадай топтарға біріктіре­міз:
1. Фотометриялық әдіс – электронды спектрлер нәтижесінде қосылыстың ультракүлгін және көзге көрінетін аумақта жа­рықтың жұтылу құбылысына негізделеді. Фотометриялық әдіс үш бөлімнен тұрады:
  визуальды колориметрия – зерттелетін ерітінді мен стан­дартты ерітінді түстері көзбен бақылану арқылы салыс­ты­рылады;
  фотоколориметрия – түсті ерітінді арқылы өткен жа­рық­тың қарқындылығын фотоэлектрлік әдіспен өлшеу.
  спектрофотометрия – ерітінді (түссіз және түсті) арқылы өткен қатаң моно­хроматталған жарықтың қарқындылығын фотоэлектр­лік әдіспен бақылау.
2 ИҚ спектроскопия – тербелмелі спектрлер арқылы ин­фра­­қызыл аумақта жарықтың жұтылуына негізделген.

## Slide 17
Бұл әдістер жарықтың жұтылуы нәтижесінде алынған жұтылу спектрлері арқылы орындалады.
Зерттелетін бөлшектің табиғатына қарай жұтылу спектрлер атомды (сызықты) және молекулалы (жолақты) болады.
Молекулалы спектрлер айналмалы, тербелмелі және электронды болып бөлінеді, яғни молекула энергиясы осылардың қосындысынан тұрады:
Е = Eэл+Eтерб+Eайн және де Eэл EтербEайн
Біз үшін электронды спектрлердің маңызы зор. Молекуланың энергиясының өзгерісі барлық Eэл EтербEайн ауысулар арқылы орындалатындықтан алынатын электронды спектр кең жолақты болады және зерттелетін қосылыс туралы сапалық (әсіресе органикалық заттар үшін) және дәл сандық мәлімет береді.

## Slide 19: Жарықтың негізгі заңдылығы.

## Slide 22
Бугер-Ламберт-Бер заңы әмбебап болып табылады. Ол тек фотометриялық әдістер үшін ғана емес, басқа да абсорб­циялық спектроскопиялық әдістерге де (атомды-абсорбциялық, инфра­қы­зыл, рентгенді) іске асады. Концентрация мен оптика­лық ты­ғыздық арасындағы байланыс тура пропорционал бол­­ған­дық­тан, жарықтың жұтылуын сипаттайтын барлық шама­лар­дың арасында спектрофотометрияда аналитикалық белгі ретін­де оптикалық тығыздықты қолдану ыңғайлы болып табылады.
Бугер-Ламберт-Бер заңын қолдану шектеулері, ауыт­қу­шы­лық түрлері
Оптикалық тығыздық пен концентрация арасындағы түзу сызықты тәуелділік белгілі тұрақты қабат қалыңдығында ауыт­қушылыққа ие болады. Ауытқулардың кейбіреулері фундамен­тальды сипатқа ие, ал қалғандары – оптикалық тығыздықты өлшеу әдісімен немесе концентрацияның өзгерісі кезіндегі хи­мия­лық өзгерістермен байланысты, кейбір жағдайларда осы ауытқулардың себептерін сәйкесінше аспаптық немесе химия­лық деп атайды.

## Slide 23
Ауытқудың химиялық себептері.
Бер заңынан химиялық ауытқу молекулалардың ассоциа­циялану мен диссоциациялану немесе жұтатын заттың еріткіш­пен әрекеттесуінің нәтижесінде болуы мүмкін. Қарапайым мы­сал ретінде калий бихроматының буферленбеген ерітін­дісін­дегі тепе-теңдік орнауымен көрсетуге болады:
Cr2O72- + H2O  2HCrO4-  2H+ + 2CrO42-
димер мономер мономер
Ерітіндінің оптикалық тығыздығын өлшегенде берілген толқын ұзындығының мәнінде бихромат-ион мен хроматтың екі ионды формаларының молярлы жұтылу коэффициенттерінің бір-бірінен айырмашылығы жоғары. Ерітіндінің жалпы жұты­луы димерлі және мономерлі формалар концентрацияларының қатынасына тәуелді болады. Бұл қатынас сұйылту кезінде байқа­лады, яғни оптикалық тығыздық пен хромның жалпы кон­центрациясының арасындағы сызықтық тәуелділіктен айтар­лық­тай ауытқиды.