## Slide 1: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті
Сұйық хроматография. Ионды хроматография
Дәріскер - Исмаилова А.Г.

## Slide 2
Сұйық хроматография (СХ) - қозғалмалы фазасы сұйық зат болып келетін, құрамы күрделі қоспаларды талдайтын бөлу әдістерінің бірі. Сұйық хроматография газды хроматографияға қарағанда заттардың кең спектрін бөлуде қолданылады, себебі заттардың көпшілігі ұшқыштық қабілетке ие емес, олардың көбі жоғары температурада тұрақсыз (әсіресе жоғары молекулалы қосылыстар) және газ күйіне ауыстырылғанда ыдырап кетуі мүмкін.
Сұйық хроматограф құрылғысы газды құрылғымен салыстырғанда әлдеқайда күрделірек. Оның себебі, элюентті қолдану жүйесі құрамына бірнеше түйіндердің болуына байланысты: 1- газсыздандыру (дегазация) жүйесі; 2 - градиент құруға арналған құрылғы; 3 – насостар 4- қысым өлшеуіштер, осыларды оқу барысында үлкен көңіл бөлу керек.

## Slide 4
Сұйық хроматографияда детектирлену үшін жарық сіңіру, жарықтың сыну көрсеткіші және электрөткізгіштік сияқты аналитикалық параметрлер қолданылады.
Әртүрлі элюенттерді қолдана отырып ұсталу және селективтілік параметрлерін өзгертуге болады.
Классикалық сұйық хроматографияда элюент ауырлық күшімен колонка бойымен қозғалады, сол себепті бөліну процесінің жылдамдығы төмен.

## Slide 5
Сұйық хроматографияның жіктелуі:
1. хроматографиялық жүйенің агрегаттық күйі бойынша:
  – сұйық-адсорбционды
  – сұйық-сұйық
2. элюенттің қозғалуы бойынша:
  – изократиялық: қозғалмалы фазаның құрамы тұрақты болып сақталады.
  – градиентті: компоненттерді бөлу процесінде қозғалмалы фазаның құрамы белгілі заңға сәйкес өзгереді.

## Slide 6
3. бөлу жүйесінің конфигурациясы бойынша:
  – планарлы (қағазды, жұқа қабатты);
  – бағанды (колонкалы);
  – микробағанды dбағана≤2 мм;
  – көп бағаналы;
  – айналымды (циркуляциялы): бөлінетін заттардың қоспасы бір хроматографиялық баған немесе баған жүйесі арқылы қозғалмайтын фаза ағынымен айналады
  – көп өлшемді: алдымен белгілі шарттарға сәйкес бөлінеді, сосын элюаттың бөлек фракциялары басқа жағдайда бөлінетін заттар қоспасының тәсілі;
4. қозғалатын және қозғалмайтын салыстырмалыы полярлығына байланысты:
  – нормальды-фазалы
  – кері-фазалы

## Slide 7
5. бөліну механизмі бойынша:
  – адсорбционды
  – таралу
  – эксклюзионды
  – аффинді
  – лигандалмастыру:
  – ионаламастыру
Бөлудің тағы бір түрлері электрофорез және электрхроматографиялық әдістер.

## Slide 8
Ионалмасу хроматографиясы
Ионалмастыру хроматографиясы бір таңбалы зарядтары бар органикалық және бейорганикалық иондарды бөлу үшін қолданылады.
Оның негізі ион алмасу процесіне негізделген.
Ион алмасу – гетерогенді процесс, бұл жағдайда сорбент болып – иониттер (ионалмастырғыш шайырлар, ионалмастырғыштар) қолданылады – зерттелетін ерітіндіден катионадар мен аниондарды сіңіреді, сонымен қатар зарыдтары сәйкес келетін басқа иондардың эквивалентті мөлшерін бөліп шығарады.

## Slide 11
Иониттер түрі көп және олар әртүрлі
Монофункциональды иониттер – құрамында бір типті ионогенді топтар бар, полифункциональды – әртүрлі типті.
Ионит сыйымдылығы – ионит байланыстыра алатын максимальды ион саны (ммоль ион/1 г ионит).
Ионит сыйымдылығы ионогенді топтардың санына, табиғатына және температураға байланысты.
Ионды хроматографиялау сулы ортадан қосылысты элюентті немесе бөліп шығару тәсілдері арқылы орындалады.
Элюент ретінде су, минералды және органикалық қышқылдар, буферлі ерітінділер қолданылады.
Элюирленуге ортаның қышқылдылығы және ерітіндінің иондық күші әсер етеді.

## Slide 13
2. Ионды хроматография - жоғары эффективті ионды хроматография түрі.
Сорбент ретінде катионит немесе анионит беткі қабаты шыны, полимер немесе силикагель материалдарымен қапталған сфералы бөлшектер (d=30-40 мкм) қолданылады. Детектирлеу физика-химиялық әдістермен орындалады.
3. Ионды-жұпты хроматография- жоғары эффективті ионды хроматография түрі. Иондалған органикалық заттарды анықтау үшін қолданылады. Сорбент ретінде алкил топтарымен түрлендірілген силикагельдер.
4. Лиганд алмастыра орындалатын хроматография. Ионогенді топ құрамында комплекстүзуші ион болады, сол қозғалатын фазадағы басқа лигандалармен алмаса орындалады.

## Slide 14
Сұйық хроматорафияның қолданылу аумағы кең: медицина, тағамдық талдау, қылмыстық криминалистика, экология және т.б.
Ең тиімді жаңа бағыттарының бірі хроматографияның масс спектрометриямен детектирленуі.