## Slide 1: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті
Молекулярлы абсорбциялық спектроскопия. Фотометриялық талдау әдістері. Жарық жұтылудың негізгі зандылығы, ауытқушылықтар. Аддитивлік заңдылығы
Дәріскер - Исмаилова А.Г.

## Slide 2
Спектроскопиялық әдістер
Спектроскопиялық әдістер зерттелетін қосылыстың жарықпен электромагнитті сәулелену құбылысына негізделген. Зерттелетін қосылыс пен жарықтың әрекеттесуі нәтижесінде пайда болатын құбылыстар: жұтылу, шағылу, шашырау, сыну және түсу және т.б. Соның нәтижесінде мына параметрлер өлшеніледі: қозған атомдардың сәулелену қарқындылығы, монохроматты сәулеленудің жұтылуы, жарықтың сыну көрсеткіші және т.б., әрі бұл параметрлер зерттелетін объект құрамындағы қосылыстың концентрациясының функциясы болып табылады.
Спектроскопиялық әдісте құбылысқа зерттелетін қосылыс атом және молекула күйінде түсе алатын болғандықтан талдау атомдық спектроскопия және молекулалық спектроскопия деп екі үлкен топқа бірігеді. Талдау әдістері жарықтың құбылысына қарай:
жарықтың шашырауы – эмиссиялық (мысалы, флуориметрия, эмиссионды спектральды әдіс, жалынды фотометрия),
жарықтың жұтылуы – абсорбциялық (мысалы, колориметрия, фотоколориметрия, спектрофотометрия, атомды-абсорбциялық ААС) болып бөлінеді.

## Slide 4
Электрмагнитті шашырау энергияның бір түрі және олар әртүрлі формада (рентгенді, ультракүлгін, көзге көрінетін, ин­фра­қызыл, микротолқынды және т.б.) болады. Электрмагнитті сәулеленудің маңызды сипаттамасы болып оның квант энер­гиясы Е (эВ, Дж) есептеледі, ол сәулелену жиілігіне  байла­нысты орындалған 1 бөлшекке (фотон) сәйкес энергия:
E = h,
мұндағы  – толқын ұзындығы, h – Планк тұрақтысы (h = 6,62610-34 Джс).
Берілген шамалар – Е, λ, , ῡ – бір-бірімен тығыз байланысты. Олардың әрқайсысы электрмагниттік сәулелену квантының энергия көрсеткіші ретінде бола алады.

## Slide 5
Электрмагнитті спектр
Атомдар мен молекулалардың электрмагнитті сәулелерді шығаруы немесе жұтуы олардың ішкі энергияларының өзгерісі­не алып келеді. Минималды мүмкін болатын ішкі энергиясы бар атом немесе молекула күйін «негізгі», ал басқа күйлерді «қоз­ған» деп атайды. Ішкі энергия дискретті шама болып табылады, сондықтан атом немесе молекуланың бір күйден екінші күйге ауысуы әрқашан секірмелі түрдегі энергия өзгерісімен сипатта­лады, энергия (кванттық) мөлшерін беру немесе алу. Кез келген бөлшек (атом, молекула) белгілі энергетикалық күйде болады, оның басқа күйге ауысуы жарық кванты-фотонның электрмаг­нитті өзгерісі арқылы орындалады. Әрбір ауысу күйіне спек­траль­ды сызық сәйкес келеді. Спектрльды сызық дегеніміз – бір жиіліктегі фотондардың жиынтығы. Дегенмен бөлшектің бір күйден екінші күйге ауысуы үнемі орындала бермейді, ол резонансты ауысуға сәйкес орындалатын резонансты сызықтар­ға байланысты. Резонансты ауысу дегеніміз – бірінші қозған энергетикалық деңгейден негізгі күйге және керісінше ауысу, яғни Е1Е0 және Е0Е1.
Белгілі бір бөлшекке сәйкес келе- тін спектральды сызықтардың жиынтығы оның спектрін құрай­ды.

## Slide 6
Жұтылу процестерінде (абсорбциялық) әдетте жұтылған фотондар үлесі­мен байланысты шаманы – оптикалық тығыздық­ты (A немесе D) қолданады.
Аналитикалық химияда спектрлер сапалық және сандық талдауды мәлімет алуда қолданады. Сапалық мәліметті кез кел­ген заттың маңызды сипаттамасы электрмагниттік спектрдегі түзулердің (сызықтар) максимумдарының орналасуы (энергия­лар, жиіліктер, толқын ұзындықтары) береді, олар заттың кон­цен­трациясына байланысты емес тек қана табиғатымен анықта­лады. Сондықтан заттарды сапалық анықтау үшін тәуелділік­тердің абцисса осін пайдаланған жөн. Сандық талдау үшін түзу­лердің интенсивтілігін пайдаланған жөн, яғни ординаталардың осі. Спектралды түзудің интенсивтілігі зат концентрациясының функциясы болып табылады, сондықтан аналитикалық белгі ре­тінде қолданылады.

## Slide 7
Молекулярлы абсорбциялық спектроскопия. Фотометриялық талдау әдістері.
Талдаудың молекулалы абсорбциялық әдістеріне фотометриялық (колориметрия, фотоколориметрия немесе фотоэлектрколориметрия, спектрофотометрия) және ИҚ спектроскопия әдістері жатады. Бұл әдістер жарықтың жұтылуы нәтижесінде алынған жұтылу спектрлері арқылы орындалады.
Зерттелетін бөлшектің табиғатына қарай жұтылу спектрлер атомды (сызықты) және молекулалы (жолақты) болады. Молекулалы спектрлер айналмалы, тербелмелі және электронды болып бөлінеді, яғни молекула энергиясы осылардың қосындысынан тұрады:
Е = Eэл+Eтерб+Eайн және де Eэл EтербEайн
Біз үшін электронды спектрлердің маңызы зор. Молекуланың энергиясының өзгерісі барлық Eэл EтербEайн ауысулар арқылы орындалатындықтан алынатын электронды спектр кең жолақты болады және зерттелетін қосылыс туралы сапалық (әсіресе органикалық заттар үшін) және дәл сандық мәлімет береді.

## Slide 13
Бугер-Ламберт-Бер заңы әмбебап болып табылады. Ол тек фотометриялық әдістер үшін ғана емес, басқа да абсорб­циялық спектроскопиялық әдістерге де (атомды-абсорбциялық, инфра­қы­зыл, рентгенді) іске асады. Концентрация мен оптика­лық ты­ғыздық арасындағы байланыс тура пропорционал бол­­ған­дық­тан, жарықтың жұтылуын сипаттайтын барлық шама­лар­дың арасында спектрофотометрияда аналитикалық белгі ретін­де оптикалық тығыздықты қолдану ыңғайлы болып табылады.

## Slide 14
Бугер-Ламберт-Бер заңын қолдану шектеулері, ауыт­қу­шы­лық түрлері
Оптикалық тығыздық пен концентрация арасындағы түзу сызықты тәуелділік белгілі тұрақты қабат қалыңдығында ауыт­қушылыққа ие болады. Ауытқулардың кейбіреулері фундамен­тальды сипатқа ие, ал қалғандары – оптикалық тығыздықты өлшеу әдісімен немесе концентрацияның өзгерісі кезіндегі хи­мия­лық өзгерістермен байланысты, кейбір жағдайларда осы ауытқулардың себептерін сәйкесінше аспаптық немесе химия­лық деп атайды.
Бер заңы тек сұйылтылған ерітінділердің абсорбциялық қасиеттерін сипаттайды, шектеулік осы мағынада болып табы­лады. Жоғары концентрацияларда (әдетте > 0,01 моль/л) жұта­тын заттың бөлшектерінің арасындағы орташа арақашықтық төмендейді, әрбір бөлшек көрші бөлшектер зарядтарының тара­луына әсер етеді, бұл әрекеттесулер өз кезегінде бөлшектердің берілген толқын ұзындықтағы сәулелерді жұту қасиетін өзгер­туі мүмкін. Әрекеттесу дәрежесі концентрацияға байланысты болғандықтан, концентрация мен жұтылу арасындағы тәуел­ділік А=f(C) сызықтығынан ауытқулар байқалады.
Бер заңынан ауытқу  шамасының ерітіндінің сыну коэф­фи­циентінің теуелділігінен туады (2-сурет), себебі концен­тра­ция артқан сайын сыну коэффициентінің мәні айтарлықтай өзгереді.

## Slide 17
Оптикалық тығыздықтардың аддитивтілік заңы.
Бугер-Ламберт-Бер заңы құрамында бірнеше қосылыстар жарық жұта­тын болса да қолданылады және де қойылатын талап қоспадағы қосылыстар бір-бірімен әрекеттеспеуі керек. Егер ерітіндіде бірнеше жұты­ла­тын заттар болса, ерітіндінің оптикалық тығыз­дығы әрбір компоненттің қосындысынан тұрады және ол адди­тивтілік заңы­на бағынады:
Ақоспа = Σ Аi
Аж = А1 + А2 + ….+Аn = 1lc1 + 2lс2 + ... nlсn