## Slide 1: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Химия және химиялық технология факультеті
Ультра күлгін және көрінетін аумақтағы спектроскопия, жарықтың негізгі заңы, ауытқулар. Спектрофотометрия
.
Дәріскер - Исмаилова А.Г.

## Slide 2: Жіктелу
Спектральды әдістер |  |  |  |  | 
Молекулалы спектроскопия |  |  |  | Атомдық спектроскопия | 
Жұтылу |  | Шығару |  | Атомды абсорб циялы | Атомды эмиссиялы
Ультра күлгін және көрінетін аумақ тағы спектрос копия | ИК – спектрос копия | Люми нес центті спектрос копия | Раман - спектрос копия |  | 
Молекулалы - абсорбциялы әдістер |  |  |  |  | 
Фотомертлік әдістер |  |  |  |  | 

## Slide 3: Электрмагниттік спектр

## Slide 4: Көзге көрінетін аумақтағы жарық жұтылуы және ерітінді түсі
Абсорбцияланған толқын ұзындығының диапазоны, нм (1) | Спектр түсі (жұтылған жарық) (2) | Ерітінді түсі (көрінетін аумақ) (3)
400-435 | Күлгін | Жасыл сары
435-480 | Көк | Сары
480-490 | Жасыл-көк | Қызғылт сары
490-500 | Көкшіл-жасыл | Қызыл
500-560 | Жасыл | Пурпур
560-580 | Сарғыш жасыл | Күлгін
580-595 | Сары | Көк
595-605 | Қызғылт сары | Жасыл-көк
605-730 | Қызыл | Көкшіл-жасыл
730-760 | Пурпур | Жасыл
Ерітіндінің түсі (3) бойынша келтірілген кестенің негізінде жұтылу аумағын (1) шамамен (!) табуға болады

## Slide 5
Оптикалық тығыздықтардың аддитивтілік заңы.
Бугер-Ламберт-Бер заңы құрамында бірнеше қосылыстар жарық жұта­тын болса да қолданылады және де қойылатын талап қоспадағы қосылыстар бір-бірімен әрекеттеспеуі керек. Егер ерітіндіде бірнеше жұты­ла­тын заттар болса, ерітіндінің оптикалық тығыз­дығы әрбір компоненттің қосындысынан тұрады және ол адди­тивтілік заңы­на бағынады:
Ақоспа = Σ Аi
Аж = А1 + А2 + ….+Аn = 1lc1 + 2lс2 + ... nlсn

## Slide 6
Фотометриялық әдістің метрологиялық сипаттамалары
Cезгіштігі жоғары. Зерттелетін ерітіндінің анықталу шегі 10-4 % немесе Сmin = 10-6-10-7 моль/л. Әдістің сезгіштігі молярлы жұтылу коэффициентінің, жарықтың мо­нохро­мат­талған дәрежесінің өсуімен және максимальды тол­қын ұзындығының дұрыс таңдалуына қарай ар­тады.
Дәлдігі жоғары. Ерітіндінің концентрациясын анықтауда орташа дұрыстық 3-5 % құрайды.
Белгісіз концентрацияны анықтау тәсілдері
Талдау әдістерінде белгісіз ерітіндінің концентрациясын анықтау үшін мынадай тәсілдер қолданылады: градуирлеу гра­фик әдісі, салыстыру әдісі (стандартты ерітінділер немесе мо­ляр­лы әдісі), қосу-алу әдісі және дифференциальды әдіс. Ал­ғаш­қы үш тәсілде салыстыру ерітіндісін ретінде нөлдік ерітінді қолданылады.

## Slide 13
Қайта есептеу факторын анықтау үшін стандартты ерітінділердің сериясы дайындалып, олардың опти­ка­л­ық тығыздықтары салыстырмалы ерітіндіге сәйкес біріншісі, екіншісі және т.б ерітінділерге сай алынады.
Есептеулерге мән беретін болсақ, қайта есептеу факторы ерітінді қалыңдығы 1 см тең болғандағы молярлы жұтылу коэффициентіне кері шама.
Төменгі жұтылу әдісінде құралдың нөлдік мәні ерітінді­лердің ең жоғары мәнімен орнықтырылады да, анықталу шкала­сы созылады, бұл әдісте оптикалық тығызды 0,1 кем ерітінділер қарастырылады.
Шекті дәлдікпен жұтылу әдісінде құралдың нөлдік мәні екі ерітінді (зерттелетін ерітіндіден көп және аз) арқылы орнықты­рылады.
Дифференциальды әдісте ерітінділердің өлшену нәтижелері Бугер-Ламберт-Бер заңына бағынбайды, дегенмен де концентра­циясы жоғары ерітінділер үшін өте дәл әдістердің бірі.

## Slide 14
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия (абсорбциялық) – жақын ультракүлгін (2000-4000 Å), көзге көрінетін (4000-7600 Å) және жақын инфрақызыл (>7600 Å) спектр аумақтарында молекулалардың жұтылу спек­трлерін зерттеуге негізделген.
1 нм = 110-3 мкм = 110-9 м = 110-7 cм = 10 A.
Ол ерітінділерді зерттеудің негізгі физика-химиялық әдістерінің бірі, әдіс Бугер-Ламберт-Бер және аддитивтілік заңдылығына бағынады. Спектрофотометриялық әдісте зерттелетін негізгі тәуелділік – түскен жарықтың жұтылу интенсивтілігінің толқын ұзындығы­на тәуелділігі. Спектрофотометриялық әдіс әртүрлі қосылыс­тардың құрамы мен құрылымын зерттеу үшін, заттарды сандық және сапалық анықтау (металдардағы, құймалардағы, техника­лық объектілердегі элементтер ізін анықтауда) үшін қолданы­ла­ды. Спектрофотометрия қондырғылары – спектрофото­метр­лер.

## Slide 15
Спектрофотометрлердің жұмыс жасау сызбанұсқасының екі түрі бар: екі қанатты пластинка күйіндегі және жарық сәулесін қабылдаудың жоғары жиілікті әдісін пайдаланатын спектро­фото­метрлер. Екі қанатты пластинкалы спектрофотометрде плас­тинканың бетінің біреуіне жұқа ішінара өткізу қабілеті бар қабат орналастырылған, ал екінші бетіне ішінара шашыраған жарық сәулесін өткізетін пластинка орналастырылған. Жарық сәулесін қабылдаудың жоғары жиілікті әдісі зерттелетін қосылыстың стандартына сәйкес жиілікті қолдана отырып орын­­далады. Бұл сызбанұсқалар қолданылатын спектофото­метр­­лердің маркасына тәуелді.
Спектрофотометрдің жұмыс істеу принципі ағынсыз жарық толқынының интерференциялық сызықтарын фотосезімтал сыз­ғышта интерференциялық сызықтар жүйесінің суретін бейнелеу арқылы тіркеуге негізделген. Алынған белгіні өңдеу әдісінің дәстүрлік Фурье – спектроскопия әдісінен ерекшелігі уақытты емес, кеңістікті сигналдар ғана түрленуге ұшырайтынымен ерек­шеленеді. Спектрофотометрлер когерентті емес жарық сәуле­лену кедергілеріне жоғары төзімді.
Спектрофотометриялық әдістің тағы бір ерекшелігі көп ком­понентті жүйелерді талдау барысында, яғни компонент­тер­дің спектрлері бір-бірімен бірігіп кеткен жағдайда анықтаудың мүмкін болуы.

## Slide 17
Фотометриялық әдістердің практикалық маңыздылығы
Аспаптық әдістердің ішінде спектрофотометрия кеңінен қолданылады. Ол өзінің сезгіштігімен, әмбебаптығымен, қарапайым құрал-жабдығымен ерекшелінеді, талдау әдісін оңай автоматтандыруға болады. Спектрофотометрияда түрлі тәсілдер қолданылады:
Тіке фотометрия
Фотометриялық реакция арқылы орындалған анықталу, соның ішіне экстракциялы фотометрия жатады
Дифференциалды фотометрия
Көптолқынды спектрофотометрия
Туынды спектрофометрия
Фотометрлік титрлеу