## Slide 1: Біртектілікке тЕксерудің параметрлік емес критерийлері

## Slide 2: Параметрлік Емес критерийлер
Екі таңдаманың бір жиынтыққа жататындығын бағалау кезінде
Бақыланған қатардан бір немесе бірнеше тым ауытқыған мәндердің бір жиынтыққа жататындығын тексергенде
Эмпирикалық және теориялық қисық сызықтарының үйлесімділігіне талдау жасауда
Парамертлік емес критерийлердің параметрлік критерийлерден айырмашылығы мынада:
Зерттелініп отырған ақпараттың үлестірім заңының алғы шарттарын білудің қажеті жоқ;
Зерттелініп отырған мәндер сандық түрде емес, ранг түрінде, яғни кему және өсу ретімен орналастырылған қатардың реттік нөмірлері немесе функцияның екі үлестірімдерінің айырмасы түрінде беріледі.
* Параметрлік критерийлерді кез-келген үлестірім заңы үшін қолдануға болады.

## Slide 3
Параметр-лік емес критерий-лер
Вилкоксон
Колмогоров-Смирнов
Смирнов-Граббс
Диксон
Краскел-Уоллис

## Slide 4: Қатардың тым ауытқыған мүшелерінің жалпы жиынтыққа тиістілігін бағалау
Гидрологиялық сипаттамалары бар бақылау қатарларының құрамында жалпы жиынтықтан көп ауытқыған бір немесе бірнеше элементтері болуы мүмкін. Қатардағы мұндай «аномальді» мәндер өлшеу кезінде жіберілген өрескел қателік немесе табиғи құблыстың нәтижесі екендігі көп жағдайда белгілі бола бермейді.
Гидрологиялық есептеулерде ретті тізбектен көп ауытқыған экстремаль шамаларды бағалау үшін Пирсонның III типті үлестіріміне арналған тізбектің өзара қатар мүшелерінің корреляциясы ескерілетін Диксон және Смирнов-Граббс критерийлері көп қолданыс тапты.

## Slide 5: «аномальді» мән
Chart: 
| 5.8799188941855496 | 6.9401698502872398 | 7.5396263461652886 | 8.0510044723836813 | 8.487256843750357 | 8.8414887398809654 | 9.1764557537379012 | 9.5012165011478036 | 9.7363895995716092 | 10.02524709028172 | 10.321733248843096 | 10.545888617837804 | 10.751304150738028 | 10.964060356652947 | 11.172660201106678 | 11.409278757634382 | 11.597055084256404 | 11.786306300946032 | 11.986020346542199 | 12.173510159681815 | 12.35 | 12.526489840318185 | 12.7139796534578 | 12.913693699053967 | 13.102944915743596 | 13.290721242365617 | 13.527339798893321 | 13.735939643347052 | 13.948695849261975 | 14.154111382162194 | 14.378266751156904 | 14.674752909718279 | 14.963610400428394 | 15.198783498852199 | 15.523544246262102 | 15.858511260119032 | 16.212743156249644 | 16.648995527616318 | 17.160373653834714 | 17.759830149712762 | 18.820081105814449 | 12.695559791618805 | 12.806777612948029 | 12.913693699053967 | 13.013748739848266 | 13.123432783081718 | 13.212984759150114 | 13.333527064640638 | 13.464428969705247 | 13.587327008837669 | 13.6996975462015 | 13.8090842429517 | 13.927325524556036 | 14.059506166379558 | 14.154111382162194 | 14.265299190939515 | 14.403002389691466 | 14.562606993048094 | 14.730724765968102 | 14.890965756417346 | 15.02971082804738 | 15.216192890014941 | 15.315449667650682 | 15.501843271973165 | 15.658975743789489 | 15.858511260119032 | 16.052039065827842 | 16.241178229013798 | 16.506512875949433 | 16.732719449118601 | 16.996762548344559 | 17.349044443553687 | 17.714508355846711 | 18.13719798154662 | 18.698785187158215 | 19.550439771287277
 | 0 | 158 | 93.6 | 83.3 | 81.3 | 79 | 76.1 | 70 | 63 | 62.1 | 54 | 47 | 47 | 41 | 41 | 40 | 38.6 | 38 | 37.9 | 37.7 | 35 | 33 | 30.8 | 30.5 | 23 | 23 | 19.6 | 19 | 16 | 15 | 14.4 | 13 | 10.8 | 8.8 | 8 | 7.9 | 7.4 | 3.3 | 0.33 | 0.1 | 0 | 0
 | 212.3604 | 147.1144 | 115.4416 | 100.5554 | 79.9681 | 59.064 | 46.3949 | 37.2098 | 29.6083 | 23.2738 | 17.8894 | 15.3556 | 12.505 | 7.4374 | 4.5868 | 3.3199 | 2.053 | 1.1028

## Slide 6: Диксон критреийі бойынша есептеу
а) ретті тізбектелген жиынтықтың максимал мүшелері үшін ()2:
D1N=
D2N=
D3N=
D4N=
D5N=

## Slide 7
б) ретті тізбектелген жиынтықтың минимал мүшелері үшін :
D11=
D21=
D31=
D41=
D51=

## Slide 8: Смирнов-Граббс критерийі бойынша есептеу
Ретті тізбектің максимал мүшелері үшін () бұл критерий статистикасы келесі формуламен есептелінеді:
GN=
Минимал мүшелері үшін ():
G1=

## Slide 9: Гидрологиялық сипаттамалар қатарындағы тым ауытқыған мәндерге талдау жасау реті:
1. Өсу ретімен орналасқан бақыланған қатардан көрсетілген формулалар бойынша Диксон және Смирнов-Граббс статистикаларының есептік мәндері есептеледі.
2. Ұқсас өзендер бойынша ассиметрия және және автокорреляция коэффициенттері есептеледі, бұдан кейін олар орташаланып зерттеліп отырған қатар үшін есептік шамалар ретінде қабылданады.
4. Таңдалынып алынған мәнділік деңгейі бойынша номограммалар мен кестелердің көмегімен критерийлердің күдікті мәндері анықталады.
3. Нөлдік гипотезаны тексеру үшін жиынтықта тым ауытқыған элементтердің жоқтығы туралы мәнділік деңгейі таңдалады.
5. Статистикалардың анықталған күдікті мәндері есептеу бойынша табылған шамалармен салытырылады.

## Slide 10
6. Диксон және Смирнов-Граббс критерийін жалпы жиынтықтардан ауытқыған бірнеше шамаларды тексеру үшін тікелей қолдану мүмкін емес. Оны пайдалану үшін реттелген yi шамалардан құралған бастапқы қатарды t’ қатарына түрлендіру керек. Түрлендіру келесі түрде орындалады:
ti’= ∆yi немесе ti’= ∆yi / ∆Ui

## Slide 11: ЕКі жиынтықтың біртектілік критерийі
Вилкоксон критерий статистикасы ω x және y жиынтықтықтарын өсу ретімен жалпы тізбекке орналастырғаннан кейін есептеледі.
ω=r1+r2+…+rn
ω статистикасының математикалық күтімі және дисперсиясы келесі формуламен анықталады:
M(ω) =n1(n1+n2 +1)/2
D(ω) =n1n2 (n1+n2 +1)/12
Бағалау үшін Вилкоксон критерийі қолданылады
Рангілік критерийге жатады, сондықтан оны қолдану зерттелініп отырған айнымалының үлестірім заңын білудің қажеті етпейді әрі ол көлемі аз жиынтықтар (25-30 бірлікті) үшін өте жақсы нәтиже береді.

## Slide 12
A – бағанындағы салыстырылып отырған 1940-1970 және 1970-2015 жж;
В – бағанындағы y1 және x1 өсу ретімен орналасуы;
С – бағанындағы Вилкоксон критерийі бойынша рангтік мәндері;
D – бағанындағы Манн-Уитни статистикасы бойынша инверсия мәндері.

## Slide 13
2 мәнділік деңгейлі Вилкоксонның екіжақты критерийінің күдікті мәндері төменгі және жоғарғы шектермен анықталады.
Төменгі күдікті мән ωТ( n1 ,n2 ) арнайы кестелерден алынады;
Жоғарғы күдікті мән ωЖ( n1 ,n2 ) төменгі күдікті мәндермен мынадай қатынаспен байланысты:
ωЖ( n1 ,n2 )= 2M[ω] - ωЖ( n1 ,n2 ).
Егер, ωЖ( n1 ,n2 )>ω> ωТ( n1 ,n2 ) болса, онда екі жиынтықтың біртектілігі туралы гипотеза жоққа шығарылмайды.
Егер n1>25 ,n2 >25 болса, ωТ және ωЖ күдікті мәндерін есептеу үшін қалыпты үлестірім қолданылады.

## Slide 14
Вилкоксон критерийінің Манн-Уитни (U статистикасы) деп аталатын басқа варианты инверсия санына негізделген.
Y1x1x2y2y3y4x3y5y6x4
Жалпы тізбекте U=1+1+4+6=12 инверсия болады.
Жиынтықтардың n1>10, ,n2 >10 көлемінде инверсия саны U жуықтап келесі параметрлер арқылы үлестіріледі:
M(U) =n1n2/2
D(U) =n1n2 (n1+n2 +1)/12
Айырмашылықтың жоқтығы туралы нөлдік гипотезаны үшін күдікті аймақ «U» келесі түрде өрнектеледі:
U ≤ M[U]-tp егер U>M(U);
U ≥ M[U]-tp егер U<M(U);

## Slide 15
Статистиканың екінші варианты – Манн-Уитни U-критерийі келесі формуламен есептеледі:
U1= ω
U2= ω
Егер min (U)> Un1,n2, біртектілік жайында гипотеза жоққа шығарлмайды.
Егер n1 ≤ 20, ,n2 ≤ 20 болса, күдікті мәндер арнайы кестелерден алынады.
Егер n1>20, ,n2 >20 болса, онда күдікті мәндер келесідей есептеледі:
Un1,n2, ≈

## Slide 16: Колмогорв-Смирнов критерийі
Колмогоров-Смирнов біртектілік критерийінің статистикасы келесі формуламен есептеледі:
D=max(Pi1-Pi2)
Pi = i/n+1
Егер D>D болса, онда екі жиынтықтың статистикалық біртектілігі туралы гипотеза жоққа шығарылады.

## Slide 17: Бірнеше жиынтықтардың біртектілік критерийі
Бірнеше жиынтықтардың (k>2) біртектілігін бағалау параметрлік емес Краскел-Уоллис критерийі арқылы орындалады. Ол үшін барлық жиынтықтарды xij өсу ретімен орналастырғаннан кейін бақыланған мәліметтер олардың рангтарымен rij алмастырылады.
Краскел-Уоррис статистикасы төмендегі формула бойынша есептеледі:
H=
Егер H ≥h(, k, (n1…nk)) болса, онда нөлдік гипотеза қабылданады;
Егер H<h(, k, (n1…nk)) болса, онда нөлдік гипотеза жоққа шығарылады.

## Slide 18: Назарларыңызға рахмет
Айнур Каировна
Мусина
+7 (747) 696 03 31
Ainur.Musina@kaznu.kz
https://univer.kaznu.kz/