## Slide 1: Уақыттық гидрологиялық қатарлар тербелісінің заңдылықтарын зерттеу

## Slide 2: Дәрістің қысқаша мазмұны
Өзен ағындысы циклдылығының себептері;
Гидрологиялық қатарларды тегістеу әдістері;
Автокорреляциялық функциялар;
Спектрлік функция

## Slide 3
ӨЗЕН АҒЫНДЫСЫ ЦИКЛДЫЛЫҒЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
Өзендердің негізгі ағынды сипаттамаларының бірі орташа көпжылдық су өтімі немесе қалыпты жылдық ағынды болып табылады. Егер жылдық ағындының хронологиялық графигін тұрғызатын болсақ, су аз және су мол жылдар топтарының ауысуы арқылы көрініс беретін тербелістердің циклдік сипатқа ие екендігін байқауға болады. Бұл кезеңдер ұзақтығымен де, орташа деңгейден ауытқу дәрежесімен де ерекшеленеді.
Өзен ағындысының тербелісінде суы мол және суы аз жылдардың топталу тенденциясы байқалады. Мұндай жағдай сулылығы орташа жылға қарағанда, сулылығы мол немесе сулылығы аз кезеңдер ұзақтығы бірнеше жылға созылған кезде айқындалады. Мұндай кезеңдердің ұзақтығы және орташа мәннен сулылықтың ауытқуы әртүрлі өзендерде уақыт өтуіне байланысты әртүрлі болып келеді. Топталу тенденциясын өзен ағындысы тербелісінің циклдылығы д.а. Сулылығы мол және сулылығы аз жылдар топтамасының жиынтығын ағындысы тербелісінің циклы д.а.

## Slide 4
ӨЗЕН АҒЫНДЫСЫ ЦИКЛДЫЛЫҒЫНЫҢ СЕБЕПТЕРІ
Табиғатта өзен ағындысының байқалған циклдік тербелістерінің себептері әлі толық анықталған деп санауға болмайды. Ағынды циклдылығының орын алуының себептері:
Инерция және геофизикалық, гелиофизикалық және толысу құбылыстарындағы байқалатын циклдылық
Су жинау алабының реттеуші рөлі
Бірнеше кездейсоқ қатарларды жинақтау
1
3
2
Ірі өзендердің ағындысы бірнеше өзендердің қосылуы нәтижесінде пайда болады. Басқаша айтқанда, өзендердің жылдық ағындысын жекелеген (маусымдық, айлық және т.б.) уақыт аралықтарындағы ағынды жиынтығы ретінде қарастыруға болады.
Жалпы алғанда өзен ағындысының циклдық тербелістерін барлық аталған себептердің әсер етуінің нәтижесі деп санауға болады.

## Slide 5
Ағындының циклдік тербелістерін анықтаудың әртүрлі әдістері
Гидрологиялық қатарларды тегістеу
Ағындының айырымдық интеграл қисықтары
Автокорреляциялық функциялар
Спектрлік функциялар

## Slide 6
ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАТАРЛАРДЫ ТЕГІСТЕУ
Гидрологиялық қатарлардың бақыланған мәндері кездейсоқ қателіктерден тұрады, бұл олардың уақыт бойынша өзгеру заңдылықтарын анықтауды қиындатады. Кездейсоқ тербелістердің әсерін болдырмау үшін әртүрлі сүзу және тегістеу әдістері қолданылып келеді. Гидрологиялық қатарларды графиктік (яғни, бақылау деректерін графикке енгізіп, нүктелер арқылы көз мөлшеремен бір қалыпты қисық жүргізу) немесе математикалық түрде де қалпына келтіруге/тегістеуге болады. Графиктік тегістеу өзінің субъективтілігіне байланысты толығымен қанағаттандырмайды.
Тегістеудің кеңінен таралған математикалық әдісі - жылжымалы орташа әдіс. Осы әдіспен тегістеу кезінде қатардың нақты мәндері тегістелу кезеңінің орталық нүктесін сипаттайтын орташа мәндермен ауыстырылады. Мұндай тегістелу төмендегі формула бойынша жүзеге асырылады:
мұндағы
- жылдық ағындының тегістелген тербелістері;
Qi - жылдық ағындының мәні (i = 1,2,..., n);
n - қатар мүшелерінің саны;
l - орташалау аралығы.

## Slide 7
ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАТАРЛАРДЫ ТЕГІСТЕУ
Тегістелу кезеңі неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жоғары жиілікті (қысқа мерзімді) тербелістер амплитудасы азаяды, сондықтан төменгі жиіліктегі тербелістер неғұрлым нақты көрсетілуі мүмкін. Ағындының күрт ауытқуы осы әдіспен тегістелгендіктен, зерттелетін қатардың көпжылдық тербелістерінің тенденциясын анықтауға болады. Алайда, өрнекті тегістеу кезінде бастапқы Qi қатармен салыстырғанда Q орташаланған тербелістер фазасының ығысуы байқалады. Сонымен қатар, ағынды өзгергіштігі неғұрлым аз болса, соғұрлым әртүрлі циклдар азаяды және оларды бөлу қиынырақ болады.

## Slide 8
АҒЫНДЫНЫҢ АЙЫРЫМДЫҚ ИНТЕГРАЛ ҚИСЫҚТАРЫ
Неғұрлым сенімді циклдарды модульдік коэффициенттердің орташа мәннен ауытқуларын жиынтықтау арқылы тұрғызылған айырымдық интеграл қисықтары арқылы орнатуға болады , яғни оның ординаттары арқылы есептеледі, мұндағы .
Қисық ординаталары әрбір i-жыл соңында жылдық модульдік k коэффициенттердің орташа мәннен ауытқуының үдемелі жиынтығын береді. Әр түрлі өзендер ағындысының көпжылдық тербелістерін салыстыру үшін ағындыға әсерін тигізетін уақытша себептер ескерілмеуі керек.

## Slide 9
Екі әдісті де барынша сақтықпен қолдану керек, өйткені бастапқы қатарларды түрлендірулер, бір жағынан кездейсоқ шамалар тізбегінде жалған циклдың пайда болуына әкелсе, екінші жағынан, бастапқы қатарларға тән циклдылықты бұрмалауы мүмкін.
Бастапқы корреляцияланбаған тізбекке қарағанда, бастапқы корреляциялық тізбек үшін жылжымалы орташа мән мен интегралдық-айырымдық түрлендіру ұзақ сериялардың қайталануын көбейтеді. Нәтижелерді абайламай пайдалану «ғасырлық циклдар», «ғасырішілік циклдар» және т.б. д.а. ұзын толқындардың болуы туралы жалған тұжырымдарға әкелуі мүмкін.
Бастапқы процеске қатысты тегістелген қисықтың фазалық ығысуын болдырмау үшін қазіргі уақытта тегістеудің басқа әдістері ұсынылуда. Мұндай тәсілдер қатарына қатар мүшелерін тізбектей отырып, жұптап орташалау әдісі жатады. Бұл тәсіл кезінде үлестік коэффициенттер орталық орташа мәннен симметриялы кему ретімен орналасып, биномдық коэффициенттер арқылы көрініс береді.

## Slide 10
АВТОКОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАР
Кездейсоқ процестің Q(t) ішкі құрылымын q(t) түрі бойынша зерттеу үшін автокорреляциялық функция rq(τ) қолданылады.
Автокорреляциялық функция дегеніміз уақыт қатар q(t) арасындағы және бастапқы орнынан τ уақыт сәтіне жылжыған көптеген корреляция коэффициенттерінің жиынтығы. Уақыттық қатардың q(t) қалыптандырылған автокорреляциялық функциясы мынадай формула бойынша есептеледі:
мұндағы σ i, σi+τ қатардың тиісті бөлшектерінің стандарттары.

## Slide 11
АВТОКОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАР
Тербелістердің сипаты белгілері автокорреляциялық функцияларда да көрініс береді. Автокорреляция коэффициенттерінің әрқайсысы бастапқы позицияға қатысты 1, 2, ..., τ жылға жылжыған бастапқы қатардың тербелістерінің сәйкестік өлшемін сипаттайды.
Тербеліс түрінің табиғи сипаттамасы - автокорреляциялық функциядағы автокорреляция коэффициенттерінің белгілерінің ауысуы. Әдетте автокоррелограммада тербелістер бастапқы қатардағыдай кезеңдермен алынады. Егер қарастырылып отырған процесс циклдық болса, онда оның корреляциялық функциясы да циклдық болуы керек, яғни оның ординаталарының шамалары оң мәндерден теріс мәндерге ауысуы керек және керісінше.
Сонымен, екі жылдық цикл алғашқы үлкен теріс мәнді коэффициенттермен және автокорреляция коэффициенттерінің жыл ара тақ мәнді белгілермен кезектесуі арқылы сипатталады.
Жылдық ағынды қатарларының автокорреляциялық функциялары а) Іле-Қапшағай ГЭС-і; б) Жайық өзені Көшім ауылы.

## Slide 12
СПЕКТРЛІК ФУНКЦИЯ
Кездейсоқ функцияның құрамында қандай жиіліктер мен қандай қатынастар басым болатынына байланысты оның корреляциялық функциясы бір немесе басқа формада болады. Корреляциялық функцияның сипаты мен сәйкес кездейсоқ процестің ішкі құрылымы арасындағы байланыс кездейсоқ функцияның спектрлік құрамында көрініс береді. Тербелмелі процестің спектрі - әртүрлі жиіліктер бойынша амплитудалардың таралуын сипаттайтын функция. Спектр берілген процесте қандай тербелістердің басым екенін, оның ішкі құрылымы қандай екенін көрсетеді.
Стационарлық кездейсоқ функцияның спектрі дисперсияның жиілік бойынша таралуын сипаттайды.
Стационарлы кездейсоқ функцияның спектрі
Стационарлы кездейсоқ функцияның дисперсиясы оның спектрлі таралуының барлық гармоникаларының дисперсияларының жиынтығына тең.

## Slide 13
СПЕКТРЛІК ФУНКЦИЯ
Спектрлік функцияның көмегімен зерттелетін процестің сипаттамасы беріледі. Бұл сипаттама белгілі бір уақыттық қатардағы процестің өтуі мен тербеліс механизмін анықтауға негіз бола алады.
Стационарлы кездейсоқ функцияның спектрі оның корреляциялық функциялары арқылы өрнектеледі:
Екі функцияны өзара байланыстыратын бұл формулалар Фурье түрлендіруі деп аталады.
Егер корреляциялық функцияның аналитикалық мәні белгілі болса, онда спектрлік функцияның анықтау қиындық тудырмайды. Егер корреляциялық функцияның аналитикалық өрнегі белгісіз болса немесе бұл өрнек күрделі болса, спектрлік функцияны есептеу күрделене түседі және әдетте сандық әдістер арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдістердің ішінде ең көп тарағаны: трапециялық сипаттамалар әдісі, тіктөртбұрыштар әдісі, корреляциялық функциялардың мәндерін анықтаудың теңсіздігін ескере отырып жуықтау әдісі.

## Slide 14
Спектрлік талдаудың көмегімен ағынды тербелістердегі циклдарды спектрдің маңызды максимумдары болған кезде ғана анықтауға болатындығын атап өткен жөн. Корреляциялық функциямен салыстырғанда спектрлік функцияның бірнеше артықшылықтары бар. Біріншіден, корреляциялық функцияны бағалауға қарағанда спектрлік тығыздықты бағалау байланысы аз болып келеді. Екіншіден, спектрлі талдау көмегімен қандай да бір цикл тербелісінің сандық мәнін беруге болады.
Егер корреляциялық және спектрлік талдаулар бақыланатын уақыт кезеңіндегі циклдардың орташа ұзақтығын анықтаса, онда биномдық сүзгіні қолдану олардың динамикалық дамуын көрсетеді. Қарастырылған барлық әдістер бақыланған деректерді тек есептік кезең шегінде ғана қанағаттанарлық түрде сипаттайтындықтан, биномдық сүзгіні қолдана отырып, жылдық ағынды тербелістерін тегістеудің қарапайым және көрнекі әдістерін қолданған жөн. Жалпы алғанда, әдісті таңдау алға қойылған міндетке байланысты.

## Slide 15: Назарларыңызға рахмет
Айнур Каировна
Мусина
+7 (747) 696 03 31
Ainur.Musina@kaznu.kz
https://univer.kaznu.kz/