## Slide 1: Ядролық отындық цикл

## Slide 2: Ядролық отындық циклдың негізгі кезеңдері
ЯОЦ (ЯТЦ)- уранды өндіруден бастап отынды даярлау, АЭС-да электр тоғын өндіру және қалдықтарды өңдеу мен жоюға дейінгі қайталанбалы барлық үдерістердің жиынтығын атайды.

## Slide 3: ЯОЦ-ды негізгі үш кезеңде көрсетуге болады:
Бастапқы – кенді өндіру және өңдеу, концентратты тазарту және байыту, жылу бөлетін элементтерді жасау;
Негізгі - атомдық реакторде электрэнергиясын алу;
Соңғы – істен шыққан отынды радиохимиялық зауытта сақтау, тасымалдау және өңдеу, радиоактивті қалдықтарды (РАҚ) жерлеу

## Slide 4
ЯОЦ – дың әртүрлі кезеңдеріндегі жүргізілетін негізгі операциялар
кәсіпорын | Операциялар
кеніш | Урандық кенді өндіру
Гидрометаллургиялық зауыт | Кенді ұсақ бөлшектерге дейін (1 м -ден 0,3. ..0,7 мм –ге дейін) майдалау Шаймалау арқылыуран ерітінділерін алу Тұндыру, сорбция, экстракциялау арқылы уранды ерітінділерден бөліп алу. Концентратты сүзу, кептіру және күйдіру (прокаливание)
Аффинаждық зауыт | Экстракциялық және тұндыру әдістерімен урандың шикізатты қоспалардан тазарту. Буландыру және күйдіру (прокаливание) әдістері арқылы тазартылған U3O8 алу.

## Slide 5
кәсіпорын | Операциялар
Газодиффузиялық зауыт | Уран (IV) оксидін фторлау арқылы уран тетрафторидін UF4 алу. Оттекпен немесе фтормен жоғарытемпературалық өңдеу арқылы уран гексафторидін UF6 алу. Газдық диффузия және центрефугалық әдімпен уран гексафторидін 235U изотобымен байыту. Еріту, тұндыру, сүзу және жымдасу (спекание) арқылы байытылған UO2 алу.
Твелдарды * жасайтын зауыт | Пресстеу, жымдасу (спекание), күйдірмелеу (травление), автоклавтау. Отынды өңдеу және орауыш қабықшаларға буып-түйіу.(Обработка и упаковка топлива в оболочку.) Твэлды герметикаландыру. ТВС** жасау.
*твэл – жылубөлетін элемент;
**ТВС – жүздеген твэлдарды біріктіретін жылубөлетін жинақ

## Slide 6
Кәсіпорын | Операциялар
АЭС | ТВС-ті белсенді зонаға жүктеу. АЭС-да электртоғын алу. Істен шыққан ТВС-терді алу және оларды қоймаға тасмалдау.
Радиохимиялық зауыт | ТВС-терді механикалық бөлу. Отынды және оның қабығын еріту. Экстракция арқылы ерітіндіден уран және плутонийді бөліп алу. Сүзу, кептіру, күйдіру. Қалдықтарды өңдеу.

## Slide 7: ЯОЦ-дың кәсіпорындарының табиғи ортаға тигізетін әсері :
1) Жерді жарамсыз ету(ЯОЦ – дың бастапқы кезеңіндегі сұйық және қатты қалдықтар есебінен); 2) шекаралас территорияларды зиянды химиялық заттармен ластау (негізінде ЖЭС және ЖЭО –ың қалдық сулары және ауылшаруашылық-тұрмыстық сулардан); 3) аймақты радиоактивті ластау; 4) гидросфераның және атмосфераның жылулық ластануы (негізгі кезеңде шығарылатын жылу есебінен)

## Slide 8: Жеңіл сулы жылулық нейтрондарда жұмыс істейтін АЭС арналған ашық және жабық ЯОЦ –дың типтік сызба-нұсқасы;

## Slide 9: Жылдам нейтрондарда жұмыс істейтин ЯОЦ-дың сызба-нұсқасы