## Slide 1: Кездейсоқ шамалар және олардың үлестірім заңдары

## Slide 2: Дәрістің қысқаша мазмұны
Гидрологиялық есептеулер мен зерттеулердегі статистикалық тәсілдер;
Кездейсоқ шамалардың үлестірім қатары;
Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы.

## Slide 3: Гидрологиялық есептеулер мен зерттеулердегі статистикалық тәсілдер
Қазіргі уақытта гидрологиялық ақпаратты өңдеудің статистикалық әдістері қолданбалы гидрологияның маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Математикалық статистика және ықтималдық теория әдістері пайдаланылады:
гидрологиялық, су шаруашылықтық және гидроэнергетикалық есептерді жүргізу кезінде;
гидрологиялық болжамдарды құрастыру кезінде;
экологиялық мониторинг процесінде;
су шаруашылығы жобаларының экономикалық тиімділігін бағалау кезінде және т. б.
Өзен ағындысы және басқа да гидрологиялық құбылыстар көптеген физикалық-географиялық және геофизикалық процестердің өзара әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады. Олардың әрқайсысының ағынды процесінің қалыптасуына әсер ету дәрежесін ескеру мүмкін емес. Өзен ағындысы сияқты көп факторлы құбылыстарды зерттеу тек статистикалық әдістер арқылы, яғни ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканы қолдану негізінде ағынды шамасының белгілі бір мөлшерінің қайталануын және оның болашақтағы көрініс беру ықтималдығын бағалау арқылы мүмкін болады. Мұндай ағынды шамалары (су өтімдері) туралы мәліметтерге кездейсоқ шаманың үлестірім қисықтары арқылы қол жеткізуге болады.

## Slide 4: Кездейсоқ шамаларың Үлестірім қатары
Үздіксіз шама
Үздіксіз кездейсоқ шама қандай да бір диапазондағы кез-келген мәнді қабылдауы мүмкін.
  Мысал ретінде ағындының көптеген сипаттамаларын айтуға болады: су өтімі, су температурасы және т.б. гидрологиялық сипаттамалардың шамалары.
  Бұл сипаттамалардың мәндері берілген интервалда әртүрлі болуы мүмкін..
Дискретті шама
Дискретті кездейсоқ шама жалпы жиынтығы белгілі ретте тізбектелген х1, х2, ..., х3 түрінде бейнелетін айнымалы.
  Мысал ретінде N жылдар ішінде жазғы мезгіл кезіндегі өзендер суының тартылып қалуы жағдайларының санын келтіруге болады
  Дискретті кездейсоқ шамалар тек мәндердің соңғы немесе есептелген жиынын қабылдай алады.
Ағындының орташа жылдық, ең жоғары және ең төменгі су өтімдері, су тасу немесе тасқын кезінде ағынды қабаты, су тасу мен су сабасына түсу кезеңінің ұзақтығы, өзенде немесе көлде мұз басудың басталу және аяқталау мерзімі және басқа да сипаттамаларының уақыт бойымен жыл ішіндегі өзгерісін кездейсоқ, яғни көптеген факторлардың уақыт бойынша өзгеруінен туындайды деп қарастыруға болады.
Ағынды сипаттамасы – кездейсоқ шама, ал оның уақыт бойынша өзгеруі – кездейсоқ шама мәндерінің қатары.
Кездейсоқ шама – тәжірибенің нәтижесінде анықталатын, бірақ алдын ала қандай мәнге ие болатыны белгісіз шама. Кездейсоқ шама дискретті және үздіксіз болып екі типке бөлінеді.

## Slide 5: Кездейсоқ шамаларың Үлестірім қатары
Кездейсоқ шаманың үлестірімі деп кездейсоқ шаманың мүмкін болатын мәндері және олардың түсу ықтималдықтары арасында байланыс орнататын барлық қатынасты айтады. Дискретті кездейсоқ шаманың Х үлестірім заңының берілуінің қарапайым түрін кесте түрінде көрсетуге болады.
Кездейсоқ Х шаманың үлестірім қатары |  |  |  |  | 
Х..... | х1 | х2 | х3 | ..... | хn
рх..... | р1 | р2 | р3 | ..... | pn
Мұнда 1-жолда кездейсоқ шаманың мүмкін болатын мәндері, 2-жолда оларға сәйкес келетін ықтималдықтары келтірілген.
Үлестірім қатарына көрнекті түр беру үшін оны график түрінде көрсетуге болады: абцисса осі бойына кездейсоқ шаманың мүмкін болатын мәндері түсіріледі, ал ордината осінде олардың ықтимал мәндері көрсетіледі. График көрнекті, әрі түсінікті болу үшін соңғы нүктелер түзу сызықтармен қосылады. Және бұл график үлестірім көпбұрышы деп аталады. Үлестірім көпбұрышы үлестірім қатары сияқты кездейсоқ шаманы толық сипаттайды және үлестірім заңының бір түрі болып табылады.

## Slide 6: Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы
Үздіксіз кездейсоқ шамалар үшін үлестірім қатарын тұрғызу мүмкін емес. Үздіксіз кездейсоқ шамалар үшін "ықтималдылықты үлестіру" топтастырылған мәліметтер үшін алынуы мүмкін. Бұл жағдайда кездейсоқ Х шамасының ең үлкен (Хmax) және ең кіші (Xmin) мәндері таңдалады және олардың арасындағы айырмашылық (R) есептеледі, ол амплитуда немесе аралық (размах) деп аталады:
R = Хmax – Xmin
Алынған амплитуда интервалдарға немесе градацияға бөлінеді және әр градацияға әр түрлі белгінің (мысалы, су ағынының) түсу саны есептеледі, яғни жиілік немесе қайталану (ni) анықталады. Бұл интервалдар тең және тең емес болуы мүмкін. Градациялар саны, әдетте, қарастырылып отырған бақылаулар қатарының көлеміне байланысты. Жиіліктің бүкіл жиынтық көлеміне қатынасы берілген аралықтағы кездейсоқ шаманың осы мәнінің пайда болу жиілігін береді:
W жиілігі немесе салыстырмалы жиілік әдетте эмпирикалық ықтималдық деп аталады, және жағдайында ол өзінің шегіне – теориялық ықтималдыққа ұмтылады. Cтатистикалық мәліметтердің аз мөлшері жағдайында аралықтар бойынша топтау мүмкін емес.

## Slide 7: Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы
Үздіксіз кездейсоқ шама ықтималдығының үлестірім заңын сандық тұрғыдан сипаттау үшін X = х оқиғасының ықтималдығын емес, Х < x оқиғасының ықтималдығын пайдалану ыңғайлы, мұндағы x – ағымдағы айнымалының белгілі бір мәні. Бұл оқиғаның ықтималдығы - x функциясы, осыдан оның атауы - үлестірім функциясы, ал оның графикалық бейнесі - үлестірім қисығы шығады.
Үлестірім функциясының графигі (1)
және қамтамасыздық қисығы (2).
Үлестірім қисығы бойынша қамтамасыздық
қисығын тұрғызу схемасы

## Slide 8: Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы
Кездейсоқ Х шамасының F(х) үлестірім функциясы дегеніміз Х түрлі мәндері жағдайындағы Х < х теңсіздігінің орындалу ықтималдығы.
Көбінесе үлестірім функциясы интегралдық үлестірім функциясы немесе интегралдық үлестірім заңы деп аталады.
Үлестірім функциясы F(х) кездейсоқ шаманың ең әмбебап сипаттамасы болып табылады. Үлестірім функциясы кездейсоқ шаманы ықтималдық тұрғысынан толық сипаттайды, яғни үлестірім заңының формаларының бірі болып табылады.
Математикалық әдебиетте жиі қолданылатын үлестірім функциясынан ажырату үшін гидрологияда бұл функцияны қамтамасыздық функциясы (қамтамасыздық қисығы) деп атайды.
Қамтамасыздық қисығы зерттеліп отырған хі сипаттамасының қандай да бір мәнінің барлық оқиға сандарынан (қатар мүшелерінен) асып кету ықтималдығы немесе қандай қамтамасыздыққа ие болатындығын % - бен сипаттайды, бірақ ол қашан немесе қай жылы қалыптасады деген сұраққа жауап бермейді.
F(х) = Р(Х<х).

## Slide 9: Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы
Кездейсоқ шаманың таралу тығыздығын бейнелейтін қисық үлестірім қисығы деп аталады. Үлестірім тығыздығы үлестірім функциясы сияқты үлестірім заңының бір формасы болып табылады. Үлестірім функциясынан айырмашылығы, бұл форма әмбебап емес, ол тек үздіксіз кездейсоқ шамалар үшін қолданылады.
Үлестірім қисығын эксперименттік мәліметтер негізінде алуға болады. Мысалы, үлестірім гистограммасы немесе үздіксіз кездейсоқ шамалардың салыстырмалы жиіліктерінің графигі (жиілігі), бақылаулар саны артып, интервал мөлшері азайған сайын, қандай да бір жайпақталған қисыққа жақындайды. Бұл қисық қарастырылып отырған белгінің үлестірім қисығы деп аталады, ал f(х) функциясы оның үлестірім тығыздығы деп аталады.
Үлестірім тығыздығының негізгі қасиеттері:
үлестірім тығыздығы теріс функция болмайды, яғни f(х)>0;
үлестірім тығыздығының шексіз интегралы 1-ге тең:
барлық үлестірім қисығы абсцисса осінен төмен жатпайды;
үлестірім қисығы мен абцисса осімен шектелген толық аудан бірге тең екендігін көрсетеді.

## Slide 10: Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы
Берілген интервалда кездейсоқ шаманың пайда болу ықтималдығы интервал шектеріндегі үлестірім функциясы мәндерінің айырмасына тең:
Кездейсоқ x шамасының берілген сегментке түсу ықтималдығын үлестірім тығыздығы арқылы анықтауға болады. Бұл барлық осы учаскедегі ықтималдық элементтерінің қосындысына тең:
Үлестірім тығыздығы графигіндегі учаскеге (α, β) кездейсоқ шаманың түсу ықтималдығын анықтау
Берілген аралықта кездейсоқ шаманың пайда болу ықтималдығы

## Slide 11: Кездейсоқ шамалардың үлестірім функциясы және қамтамасыздығы
Статистикалық жиынтықтардың қалыптасу ерекшеліктеріне байланысты гистограмма графиктерінің формалары, сәйкесінше, ықтималдылықтың үлестірім қисықтары әр түрлі болуы мүмкін.
Бір шыңды үлестірім графиктерін екі негізгі түрді бөлуге болады:
1) симметриялы; 2) асимметриялық
Асимметриялық дегеніміз қандай да бір орташа мәннен екі жаққа бірдей қашықтықта орналасқан жиіліктің (ықтималдықтың кез келген екі аргументінің мәндерінің бірі екіншісіне қарағанда үлкен немесе кіші болатын үлестірімдер.
Симметриялы дегеніміз белгілі бір орташа мәннің екі жағында тең қашықтықта орналасқан кез-келген екі аргумент мәнінің жиілігі (ықтималдығы) бір-біріне тең болатын үлестірімдер.
Гидрологиялық есептеулерде әдетте орташа асимметриялық, симметриялы, ал өте сирек тым асимметриялық үлестірімдер қолданылады.

## Slide 12: Назарларыңызға рахмет
Айнур Каировна
Мусина
+7 (747) 696 03 31
Ainur.Musina@kaznu.kz
https://univer.kaznu.kz/