## Slide 1: КОНВЕКТИВТІ ЖЫЛУАЛМАСУ Құрастырған: ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор, жылуфизика және техникалық физика кафедрасының доценті Исатаев М.С
1-дәріс. Конвективті жылуалмасудың дифференциалдық теңдеулері

## Slide 2
1. Тақырыбы
Конвективті жылуалмасу және оны сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер
2. Мақсаты
Студенттерге конвективті жылуалмасудың физикалық мәнін, негізгі түсініктерін, сұйықтардың физикалық қасиеттерін, шекаралық қабаттардың қалыптасуын және сығылмайтын сұйық үшін жылу, импульс және масса алмасудың негізгі дифференциалдық теңдеулерін меңгерту.
3. Негізгі сұрақтар
Конвективті жылуалмасу ұғымы және оның ерекшеліктері
Ньютон–Рихман заңы және жылу беру коэффициенті
Сұйықтардың негізгі физикалық қасиеттері (λ, c, ρ, μ, ν)
Гидродинамикалық және жылулық шекаралық қабаттар
Сығылмайтын сұйыққа арналған жылу, қозғалыс және тұтастық теңдеулері

## Slide 3
4. Қысқаша тезистер
4.1 Конвективті жылуалмасу
Конвекция – сұйық немесе газ қозғалысы арқылы жылу тасымалы.
Әрқашан жылуөткізгіштікпен бірге жүреді.
Жылу ағыны Ньютон–Рихман заңы бойынша анықталады:
α – жылу беру коэффициенті, ағын режиміне, бет пішініне және физикалық параметрлерге тәуелді.
4.2 Сұйықтардың физикалық қасиеттері
Жылу алмасуды анықтайтын негізгі параметрлер:
λ – жылу өткізгіштік
c – меншікті жылу сыйымдылығы
ρ – тығыздық
μ – динамикалық тұтқырлық
ν = μ/ρ – кинематикалық тұтқырлық
Температура өскен сайын:
сұйықтарда μ азаяды,
газдарда μ артады.

## Slide 4
4.3 Шекаралық қабаттар
Гидродинамикалық шекаралық қабат – тұтқырлық әсерінен жылдамдықтың 0-ден w₀-ге дейін өзгеретін аймақ.
Жылулық шекаралық қабат – температура tc-тен t₀-ге дейін өзгеретін аймақ.
Екі қабаттың қалыңдықтары бірдей емес: δt / δw сұйық қасиеттеріне тәуелді.
4.4 Дифференциалдық теңдеулер
Жылу теңдеуі (энергия теңдеуі):
Қозғалыс (Навье–Стокс) теңдеуі:
Тұтастық (масса сақталуы) теңдеуі: divw=0 Бұл теңдеулер нақты конвективті жылу алмасу процестерін математикалық сипаттауға мүмкіндік береді.

## Slide 5
Бақылау сұрақтары
Конвекция дегеніміз не және оның негізгі физикалық механизмдері қандай?
Ньютон–Рихман заңы қандай шамаларды байланыстырады?
Гидродинамикалық және жылулық шекаралық қабаттардың айырмашылығы неде?
Жылу өткізгіштік және тұтқырлықтың температураға тәуелділігі қандай?
Энергия, қозғалыс және тұтастық теңдеулерінің физикалық мағынасы қандай?

## Slide 6
Әдебиет:
1. Цветков Ф.Ф. Задачник по тепломассообмену. учеб. пособие / Ф.Ф. Цветков, Р.В. Керимов, В И. Величко. – М.: МЭИ, 2008. – 196 с.
2. Теоретические основы теплотехники: учеб. пособие / В.И. Ляшков. – М.: Высш. школа, 2007. – 300 с.
3. Бойков Г.П. Основы тепломассообмена: учеб. пособие / Г.П. Бойков, Ю.В. Видин, В.М. Журавлев. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – 272 с.
4. Исатаев М.С. Газдар мен сұйықтардағы конвективті жылуалмасу. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 100 с.
5. Михеев М.А. Основы теплопередачи / М.А. Михеев, И.М. Михеева. – М.: Энергия, 1973. – 320 с.
6. Теория тепломассообмена: учеб. для вузов / С.И. Исаев, И.А. Кожинов, В.И. Кофанов и др.; под ред. А.И. Леонтьева. – М.: Высш. шк, 1979. – 496 с.
7. Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1980. – 288 с.
8. Исатаев С.И., Аскарова А.С., Болегенова С.А., Толеуов Г., Лаврищев О.А., Исатаев М.С., Шакиров А.Л. Специальный физический практикум по физической гидро- и аэродинамике: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 220 с.